## Slide 1
单片机原理
授课教师： 付灿 讲师
Tel (WeChat): 18737604696
QQ: 506963569
E-mail: fucan@ahu.edu.cn
安徽大学 集成电路学院

## Slide 2
课程性质：专业核心课
学 时：54（3学时×18周）
学 分：3
考核方式：平时30%+期中20%（闭卷）+期末50%（闭卷）
平时30%=平时作业10%+随堂测试10%+大作业10%
课堂要求：纪律、预习、复习

## Slide 3
课程重点：
1、了解单片机的概念、发展及应用
2、掌握单片机的基本结构
3、掌握单片机的指令系统
4、熟悉单片机的程序设计
5、掌握单片机的中断系统原理及应用
6、掌握单片机的定时器/计数器原理及应用
7、掌握单片机的串行口原理及应用
8、掌握单片机的系统扩展原理及接口技术
对应章节
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八、九章

## Slide 4
电子硬件技术体系——单片机是基础

## Slide 5
参考教材
张毅刚 等 编著
赵全利 主编
梅丽凤 等 编著

## Slide 6
参考教材
宋戈 等 编著
彭伟 编著
郭天祥 编著

## Slide 7
高校教学模式
优点：基础扎实
缺点：耗时长、实用性差（脱离工程应用）
如何学习单片机？——两种学习模式
实践教学模式
自上而下，把握全局、整体学习
优点：边学边练、牢固掌握、高效快速
缺点：知识体系在理论与系统层面稍差

## Slide 8
如何学习单片机？

## Slide 9
如何学习单片机？

## Slide 10
本章目录
1.1 计算机发展与应用
1.2 单片机的发展历程及应用
1.3 数制与编码
1.4 计算机语言及程序设计
第1章 概述

## Slide 11
教学目标
1. 计算机系统组成、接口、总线及程序设计的基本知识
2. 单片机的概念、特点、应用领域及其嵌入式系统的概念
3. 常用的数制及不同数制相互间的转换、编码
4. 单片机的工作概况
第1章 概述

## Slide 12
本章目录
1.1 计算机发展与应用
1.2 单片机的发展历程及应用
1.3 数制与编码
1.4 计算机语言及程序设计
第1章 概述

## Slide 13
1.1 计算机发展与应用
1.1.1 发展概况
1946-1958: 第一代电子管计算机。磁鼓存储器，主要采用机器语言和汇编语言编程。
世界上第一台数字计算机ENIAC诞生于1946年2月，时钟频率只有100kHZ，在1秒内完成5000次加法运算。第一台计算机的研制过程中，美籍匈牙利科学家冯•诺依曼担任研制小组的顾问，并在方案设计上做出重要贡献。
1946年6月，他提出的“程序存储” 和“二进制存储信息” 的思想，进一步构建了计算机由：运算器、控制器、存储器、输入/输出设备组成的经典结构，又称其为冯•诺依曼计算机。
采用冯•诺依曼体系的基本思想：
（1）计算机（指硬件）由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件组成。
（2）指令和数据均以二进制编码表示，采用二进制运算。
（3）采用存储程序的方式，程序和数据存放在同一存储器。
（4）指令在存储器中按其执行顺序存放，由程序计数器指明要执行的指令地址，自动从存储器中取出指令并执行。
（5）计算机是以运算器为中心的，输入/输出设备与存储器之间的数据传送都要通过运算器。

## Slide 14
1.1.1 发展概况
1958-1964: 第二代晶体管计算机。
磁芯作主存储器, 磁盘作外存储器，开始使用高级语言编程。
1964-1971: 第三代集成电路计算机。
半导体存储器，出现多终端计算机和计算机网络。分时操作系统。
1971- : 第四代大规模集成电路计算机。
出现微型计算机、单片微型计算机，外部设备多样化。
1981- : 第五代人工智能计算机。模拟人的智能和交流方式。
1.1 计算机发展与应用
从第一台电子数字计算机诞生到现在，电子计算机的发展经历了电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机、大规模集成电路计算机和超大规模集成电路计算机等阶段。但是，计算机的结构仍没有突破冯•诺依曼提出的计算机经典结构框架。

## Slide 15
1.1.2 计算机的硬件组成
计算机的基本结构
一台计算机的基本结构如图所示。它由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五部分组成。随着大规模集成电路技术的迅速发展，把运算器、控制器和通用寄存器集成在一块半导体芯片上，称其为微处理器(机)，也称CPU。微处理器主要包括算术逻辑运算部件(ALU)、累加器、控制逻辑部件、程序计数器及通用寄存器等组成。
1.1 计算机发展与应用
电子计算机的经典结构框架

## Slide 16
1.1.2 计算机的硬件组成
存储器
存储器具有记忆功能，用来存放数据和程序。计算机中的存储器主要有随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两种。
存储器的容量常以字节为单位表示如下：
1 Byte=8 bit
1024 B=1 KB
1024 KB=1 MB
1024 MB=1 GB
1024 GB=1 TB
1.1 计算机发展与应用

## Slide 17
1.1.2 计算机的硬件组成
总线
总线是连接计算机各部件之间的一组公共的信号线。其可分为系统总线和外总线。
系统总线应包括：
地址总线(AB)
控制总线(CB)
数据总线(DB)
输入/输出(I/O)接口
CPU通过接口电路与外部输入、输出设备交换信息 。
1.1 计算机发展与应用
总线分类：
片内总线
元件级总线（板内总线）
内总线（系统总线）
外总线（通信总线，串行和并行）

## Slide 18
1.1 计算机发展与应用
1.1.3 微型计算机系统
硬件系统——构成微机的实体和装置。
软件系统——微机系统所使用的各种程序的总称。
软件系统与硬件系统共同构成实用的微机系统，两者是相辅相成、缺一不可。
软
件
系
统
+
微型计算机系统
运 算 器
控 制 器
CPU
存 储 器
输
入
接
口
电路
输
入
设
备
输
出
设
备
输
出
接
口
电路
硬件系统

## Slide 19
1.1 计算机发展与应用
1.1.3 微型计算机系统
系统软件(操作系统，编辑、编译程序，故障诊断,监控程序…)
应用软件(科学计算，工业控制，数据处理…)
程序设计语言(机器语言、汇编语言、高级语言)
微型计算机系统
硬件
微型计算机
（主机）
微处理器
(CPU)
软件
外围设备
运算器
控制器
主存储器
(内存)
RAM
ROM
外部设备
辅助设备
输入设备(键盘、扫描仪、语音识别仪…)
输出设备(显示器、打印机、绘图仪、…)
辅助存储器(磁带、磁盘、光盘)
输入/输出接口(PIO、SIO、CTC、ADC、DAC…)
(I/O接口)
总线 (AB、DB、CB)
电源电路
时钟电路

## Slide 20
1.1 计算机发展与应用
1.1.4 计算机发展趋势
微型化─ 便携式、低功耗。
在微机的大家族中，单片微型计算机(以下简称单片机)发展极为迅速。单片机也被称作“单片微型计算机”、“微控制器”、“嵌入式微控制器”。单片机一词最初来源于“Single Chip Microcomputer"，简称SCM。
巨型化─ 尖端科技领域的信息处理，需要超大容量、高速度。
智能化─ 模拟人类大脑思维和交流方式，多种处理能力。
系列化、标准化─ 便于各种计算机硬、软件兼容和升级。
网络化─ 网络计算机和信息高速公路。
多机系统─ 大型设备、生产流水线集中管理(独立控制、 故障分散、资源共享)。

## Slide 21
1.1 计算机发展与应用
1.1.5 计算机应用概况
科学计算：人造卫星轨迹， 天气预报等
数据处理：企业管理、情报检索等
自动控制：航天飞行、火星探测等现场控制等
辅助设计和制造
系统仿真
智能模拟
计算机网络与信息高速公路

## Slide 22
1.1 计算机发展与应用
1.1.6 微型计算机的应用形态
多板机(系统机）
将CPU、存储器、I/O接口电路和总线接口等组装在一块主机板(即微机主板)。各种适配板卡插在主机板的扩展槽上并与电源、软/硬盘驱动器及光驱等装在同一机箱内，再配上系统软件，就构成了一台完整的微型计算机系统(简称系统机)。工业PC机也属于多板机。
单板机
将CPU芯片、存储器芯片、I/O接口芯片和简单的I/O设备(小键盘、LED显示器)等装配在一块印刷电路板上，再配上监控程序(固化在ROM中)，就构成了一台单板微型计算机(简称单板机)。单板机的I/O设备简单，软件资源少，使用不方便。早期主要用于微型计算机原理的教学及简单的测控系统，现在已很少使用。

## Slide 23
1.1 计算机发展与应用
1.1.6 微型计算机的应用形态
单片机
在一片集成电路芯片上集成微处理器、存储器、I/O接口电路，从而构成了单芯片微型计算机，即单片机。

## Slide 24
1.1 计算机发展与应用
1.1.6 微型计算机的应用形态
三种应用形态的比较：
系统机(桌面应用)属于通用计算机，主要应用于数据处理、办公自动化及辅助设计等广泛领域。
单片机(嵌入式应用)属于专用计算机，主要应用于智能仪表、智能传感器、智能家电、智能办公设备、汽车及军事电子设备等应用系统。
单片机体积小、价格低、可靠性高，其非凡的嵌入式应用形态对于满足嵌入式应用需求具有独特的优势。
多板机（系统机）
单板机
单片机

## Slide 25
1.2 单片机的发展历程及应用
1.2.1 单片机的发展历程
单片机(Single-Chip-Microcomputer)又称单片微控制器，基本结构是将微型计算机的基本功能部件：中央处理器(CPU)、存储器、输入接口、输出接口、中断系统、定时器/计数器、串行口等全部集成在一个半导体芯片上。
特点：
  具有较高的性能价格比
  体积小，可靠性高
  控制功能强
  使用方便、容易产品化

## Slide 26
1.2 单片机的发展历程及应用
1.2.1 单片机的发展历程
第一阶段(1974年～1976年)：单片机初级阶段。
自1975年美国德克萨斯仪器公司首次推出4位单片机TMS-1000后，各个计算机生产公司竞相推出4位单片机。例如，美国国家半导体公司(National Semiconductor)的COP402系列，日本电气公司(NEC)的μPD75XX系列，美国洛克威尔公司(Rockwell)的PPS/1系列，日本松下公司的MN1400系列，富士通公司的MB88系列等。
特点：4位单片机阶段，因工艺限制，单片机采用双片的形式，且功能比较简单。
应用：4位单片机主要用于家用电器、电子玩具等。

## Slide 27
1.2 单片机的发展历程及应用
1.2.1 单片机的发展历程
第二阶段(1976年～1978年)：低性能单片机阶段。
1976年9月，美国Intel公司首先推出了MCS-48系列8位单片机以后，单片机发展进入了一个新的阶段，8位单片机纷纷应运而生。例如，莫斯特克(Mostek)和仙童(Fairchild)公司共同合作生产的3870(F8)系列，摩托罗拉(Motorola)公司的6801系列等。
在1978年以前各厂家生产的8位单片机，由于受集成度(几千只管/片)的限制，一般没有串行接口，并且寻址空间的范围小(小于8KB)，从性能上看属于低档8位单片机。
特点：体积小、功能全、价格低，赢得了广泛的应用，为单片机的发展奠定了基础。

## Slide 28
1.2 单片机的发展历程及应用
1.2.1 单片机的发展历程
第三阶段(1978年～现在)：高性能单片机阶段。
随着集成电路工艺水平的提高，在1978年到1983年期间集成度提高到几万只管/片，一些高性能8位单片机相继问世。例如，1978年摩托罗拉公司的MC6801系列，齐洛格(Zilog)公司的Z8系列，1979年NEC公司的μPD78XX系列，1980年Intel公司的MCS-51系列。
该阶段单片机普遍带有串行I/O、多级中断系统和16位定时/计算器，片内RAM和ROM容量加大，且寻址范围可达64KB，甚至还有A/D转换器功能。
在高档8位单片机的基础上，单片机功能进一步提高，推出了超8位单片机。如Intel公司的8X252、UPI-45283C152，Zilog公司的Super8，Motorola公司的MC68HC等，进一步扩大了片内ROM和RAM的容量，增加了通信功能、DMA传输功能以及高速I/O功能等。自1985年以来，各种高性能、大存储容量、多功能的超8位单片机不断涌现，在单片机应用领域发挥着越来越大的作用。
特点：8位单片机由于功能强，被广泛用于工业控制、智能接口、仪器仪表等各个领域。

## Slide 29
1.2 单片机的发展历程及应用
1.2.1 单片机的发展历程
第四阶段(1982年～现在)：8位单片机巩固发展及16位单片机、32位单片机推出阶段。
1983年以后，集成电路的集成度可达十几万只管/片，16位单片机逐渐问世。这一阶段的代表产品有1983 年Intel公司推出的MCS-96系列，1987年Intel公司又推出的80C96，美国国家半导体公司推出的HPC16040和NEC公司推出的783XX系列等。
16位单片机把单片机的功能又推向了一个新的阶段。如MCS-96系列的集成度为12万只管/片，片内含16位CPU、8KB ROM、232字节RAM、5个8位并行I/O口、4个全双工串行口、4个16位定时器/计数器、8级中断处理系统。MCS-96系列还具有多种I/O功能，如高速输入/输出(HSIO)、脉冲宽度调制(PWM)输出、特殊用途的监视定时器(Watchdog)等。
特点：16位单片机可用于高速复杂的控制系统。

## Slide 30
1.2 单片机的发展历程及应用
1.2.1 单片机的发展历程
第四阶段(1982年～现在)：8位单片机巩固发展及16位单片机、32位单片机推出阶段。
近年来，各个计算机生产厂家已进入更高性能的32位单片机研制、生产阶段。由于控制领域对32位单片机需求并不十分迫切，所以32位单片机的应用并不很多。
单片机的发展虽然按先后顺序经历了4位、8位、16位的阶段，但从实际使用情况看，并没有出现推陈出新、以新代旧的局面。4位、8位、16位单片机仍各有应用领域，如4位单片机在一些简单家用电器、高档玩具中仍有应用，8位单片机在中、小规模应用场合仍占主流地位，16位单片机在比较复杂的控制系统中才有应用。

## Slide 31
1.2 单片机的发展历程及应用
1.2.2 常用单片机系列介绍
在我国使用最多的是Intel(美国英特尔)公司的MCS-51系列及与其兼容的单片机。在众多的与MCS-51单片机兼容的各种增强型、扩展型等衍生品种的机型中，美国Atmel(艾特梅尔)公司推出的AT89C5x系列，尤其是该系列中AT89C51单片机在我国的8位单片机应用中占有相当大的市场份额。
Atmel公司的技术优势是其闪烁（Flash）存储器技术，将Flash 存储器与89C51内核相结合，形成了Flash 单片机AT89C5x系列。
AT89C5x系列单片机继承了MCS-51 的原有功能，与MCS-51 系列单片机在功能、引脚及指令系统方面完全兼容。
AT89C5x系列单片机又增加了一些新功能，如看门狗定时器WDT，ISP及SPI串口接口等。
AT89C51还支持由软件选择的两种掉电工作方式，非常适用于电池供电或其他要求低功耗的场合。
AT89C51是目前取代MCS-51系列单片机的主流芯片之一。

## Slide 32
1.2 单片机的发展历程及应用
1.2.3 单片机的发展趋势
CPU的改进
  采用双CPU结构，提高处理能力
  增加数据总线宽度，内部采用16位数据总线
  串行总线结构
存储器的发展
  加大存储容量
  片内EPROM采用E2PROM或闪烁(Flash)存储器
  程序保密化
片内I/O的改进
  增加并行口的驱动能力，能直接输出大电流和高电压
  增加I/O口的逻辑控制功能
  设置了一些特殊的串行接口功能，构成分布式、网络化系统
外围电路内封化
  器件集成度的不断提高，把众多的外围功能部件集成在片内——系统的单片化
低功耗化
CHMOS工艺
总之，向高性能、高速、低压、低功耗、低价格、外围电路内装化方向发展。

## Slide 33
1.2 单片机的发展历程及应用
1.2.3 单片机的应用
工业方面
民用方面
仪表方面
电讯方面
数据处理方面
汽车方面

## Slide 34
1.2 单片机的发展历程及应用
1.2.3 单片机的应用
单片机由于其体积小、功耗低、价格低廉，且具有逻辑判断、定时计数、程序控制等多种功能，广泛应用于智能仪表、可编程序控制器、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域。
工业控制。单片机可以构成各种工业控制系统、数据采集系统等。如数控机床、自动生产线控制、电机控制、温度控制等。
仪器仪表。如智能仪器、医疗器械、数字示波器等。
计算机外部设备与智能接口。如图形终端机、传真机、复印机、打印机、绘图仪、磁盘/磁带机、智能终端机等。
商用机电产品。如自动售货机、电子收款机、电子秤等。
家用电器。如微波炉、电视机、空调、洗衣机、录像机、音响设备等。
商用级：0°C -+70°C、工业级：-40°C -+85°C、军用级：-65°C -+125°C

## Slide 35
1.3 数制与编码
在计算机中，任何命令和信息都是以二进制数据的形式存储的。
1.3.1 计算机与二进制
计算机是一种以二进制数据形式存储信息、以程序存储为基础、由程序自动控制的电子设备。二进制数是计算机硬件能直接识别并进行处理的唯一形式。
二进制数据存储信息和程序储存是计算机的基本工作机制。
1.3.2 数制及其转换
数制就是计数方式。常用的数制有二进制、八进制、十进制、十六进制数据等。在计算机内只能使用二进制表示，因此，计算机在处理数据时，必须进行各种数制之间的相互转换。

## Slide 36
1.3 数制与编码
1.3.2 数制及其转换
二进制数
二进制数只有两个数字符号：0和1。计数时按“逢二进一”的原则进行计数。二进制数的表示形式有(110)2、(110.11)2 10110B等。
在计算机中，一个二进制数(如8位、16位或32位)既可以表示数值，也可以表示一种符号的代码，还可以表示某种操作(即指令)，计算机在程序运行时按程序的规则自动识别(一切信息都是以二进制数据进行存储)。

## Slide 37
1.3 数制与编码
1.3.2 数制及其转换
十六进制数
十六进制数有16个数字符号，其中0～9与十进制相同，剩余6个为A～F，分别表示十进制数的10～15。十六进制数的计数原则是逢“十六进一”。
为了便于区别不同进制的数据，一般情况下可在数据后跟一后缀：
二进制数用“B”表示(如00111010B)；
十六进制数用“H”表示(如3A5H)；
十进制数用“D”表示(如39D或39)。

## Slide 38
1.3 数制与编码
1.3.2 数制及其转换
不同进制数之间的转换
二进制数转换为十进制数
对任意二进制数均可按权值展开将其转化为十进制数。
(10)2=1×21＋0×20=(2)10
对于十进制整数，可采用除２取余的方法转化成二进制数。对于十进制小数，可采用乘２取整的方法转化成二进制数。
二进制数与十六进制数的相互转换
在将二进制数转换为十六进制数时，其整数部分可由小数点开始向左每4位为一组进行分组，直至高位。若高位不足4位，

## Slide 39
1.3 数制与编码
1.3.2 数制及其转换
不同进制数之间的转换
二进制数与十六进制数的相互转换
，则补0使其成为4位二进制数，其小数部分由小数点向右每4位为一组进行分组，不足4位则末位补0使其成为4位二进制数。
例如：1000101B=0100 0101B=45H
例如： 100101.101B=0010 0101.1010B=25.AH
需要将十六进制数转换为二进制数时，则为上述方法的逆过程。
例如：45.AH=0100 0101. 1010B
例如：7ABFH=0111 1010 1011 1111B

## Slide 40
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
二进制数的编码
机器数与真值
一个数在计算机中的表示形式叫做机器数，而这个数本身(含符号“+”或“-”)称为机器数的真值。
通常在机器数中，用最高位“1”表示负数，“0”表示正数（均为8位二进制为例）。

## Slide 41
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
二进制数的编码
原码、反码和补码
原码：
正数的符号位用“0”表示，负数的符号位用“1”表示，其数值部分随后表示，称为原码。
反码、补码：
在计算机中，任何有符号数都是以补码形式存储的。对于正数，其反码、补码与原码相同。
对于负数，其反码为：原码的符号位不变，其数值部分按位取反。

## Slide 42
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
二进制数的编码
原码、反码和补码
负数的补码为：原码的符号位不变，其数值部分按位取反后再加1(即负数的反码＋1)，称为求补。
如果已知一个负数的补码，可以对该补码再进行求补码(即一个数的补码的补码)，即可得到该数的原码 。
补码表示的优点：0的表示唯一，加减运算方便，用加法代替减法。
编码：+0，-0，+127，-127，-128

## Slide 43
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
二进制数的编码
原码、反码和补码
8
位机器数
有符号数
十六进制
二进制
无符号数
原码
反码
补码
00
01
…
7F
80
…
FE
FF
00000000
00000001
…
01111111
10000000
…
11111110
11111111
0
1
…
127
128
…
254
255
+0
+1
…
+127
- 0
…
-126
-127
+0
+1
…
+127
-127
…
- 1
- 0
+0
+1
…
+127
-128
…
- 2
- 1

## Slide 44
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
二进制数的编码
补码运算
解：[23]补＝0001 0111 ， [-11]补＝1111 0101，用二进制运算如下：
0 0 0 1 0 1 1 1
+ 1 1 1 1 0 1 0 1
1 0 0 0 0 1 1 0 0
因为在8位机中，最高位D7的进位已超出计算机字长的范围，丢失，由上面运算可知：
[23]补＋[-11]补＝0000 1100
由此可见，在不考虑最高位产生进位的情况下，作减法运算与补码相加的结果完全相同。

## Slide 45
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
二进制数的编码
补码运算
解：[-5]补＝1111 1011，[-6]补=1111 1010
用二进制运算如下：
1 1 1 1 1 0 1 1
+ 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0 1
[-5]补+[-6]补＝1111 1011+1111 1010
= 1 1 1 1 0 1 0 1
对补码运算的结果仍为补码。本例所求和数符号位为1，即和为负数的补码。

## Slide 46
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
二进制数的编码
补码运算
解：64 –10=64+(-10)
(1) 对两数求补码：
[64]补=0100 0000 [-10]补=1111 0110
(2) 做加法：
0100 0000+1111 0110 = 0011 0110
(3) 求真值。由于是正数，可直接求：
(0011 0110)2=54

## Slide 47
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
二进制数的编码
计算机中有符号数补码与无符号数的加减运算方法相同： 加法直接相加，减法变补相加。
机器数 无符号数 补码
10010110 150 -106 00001010 + 10 + +10 10100000 160 -96
但无符号数与补码的运算是否溢出的判断方法不同

## Slide 48
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
溢出(运算结果超出范围)的判断
无符号数溢出判断——最高位是否产生进位或借位 8位无符号数表示范围：0～255
例：X=74=4AH，Y=216=D8H，求 X+Y=？X-Y=？
01001010 74 01001010 74
+ 11011000 + 216 + 00101000 - 216
1 00100010 290 0 01110010 - 142
计算机用进位标志位Cy来判断无符号数是否溢出： 数据加/减最高位产生进位/借位时，Cy=1；否则Cy=0。
补码运算，结果仍未补码，求补获得真值

## Slide 49
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
溢出(运算结果超出范围)的判断
有符号数补码溢出判断
同号数相加或异号数相减时，可能产生溢出
例：X1=+45，Y1=+46，X2=+90，Y2=+107，求 X1+Y1、X2+Y2
解：[X1]补=2DH，[Y1]补=2EH，[X2]补=5AH，[Y2]补=6BH
00101101 [+45]补 01011010 [+ 90]补
+ 00101110 [+46]补 + 01101011 [+107]补
0 01011011 [+91]补 0 11000101 [-58 ]补
正确，无溢出 结果变负，有溢出
正数相加：同时无进位 Cy6 =Cy7=0，则无溢出；
不同时有进位 Cy6≠ Cy7 则有溢出，结果出错。

## Slide 50
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
溢出（运算结果超出范围）的判断
有符号数补码溢出判断
例：X1=-5, Y1=-2，X2=-105，Y2=-91，求X1+Y1、X2+Y2
解：11111011 [-5]补 10010111 [-105]补
+ 11111110 [-2]补 + 10100101 [- 91]补
1 11111001 [-7]补 1 00111100 [+ ]补
正确，无溢出 结果变正，有溢出
负数相加：同时有进位：Cy6=Cy7=1，结果正确无溢出；不同时有进位 Cy6≠Cy7，结果错有溢出。
计算机用溢出标志位OV来判断补码是否溢出，逻辑关系：OV=Cy6 Å Cy7；补码加/减产生溢出时，OV=1，否则OV=0。

## Slide 51
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
二-十进制数编码
二—十进制编码又称BCD编码，既具有二进制数的形式，以便于存储，又具有十进制数的特点，以便于进行运算和显示结果。在BCD码中，用4位二进制代码表示1位十进制数。
BCD码运算：先按二进制法则计算，再进行十进制调整
十进制调整：当计算结果有非BCD码或产生进位/借位时，进行+6或-6 调整运算。

## Slide 52
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
二-十进制数编码
BCD码运算
例：计算BCD码 78+69=？
0111 1000 [78]BCD
+ 0110 1001 + [69]BCD
1110 0001
产生非BCD码和半进位
+ 0110 0110 + 66H调整
1 0100 0111 带进位结果：147

## Slide 53
1.3 数制与编码
1.3.3 编码
ASCII码
ASCII(American Standard Code for Information)码是一种国际标准信息交换码，它利用7位二进制代码来表示字符，再加上1位校验位，故在计算机中用1个字节8位二进制数来表示一个字符，有利于对这些数据进行处理及传输。

## Slide 54
1.4 计算机语言及程序设计
计算机语言是实现程序设计、以便人与计算机进行信息交流的必备工具，又称程序设计语言。
计算机语言
计算机语言可分为三类：机器语言、汇编语言、高级语言。
机器语言(又称二进制目标代码)是CPU硬件惟一能够直接识别的语言，在设计CPU时就已经确定其代码的含义。
汇编语言使用人们便于记忆的符号来描述与之相应的机器语言，机器语言的每一条指令，都对应一条汇编语言的指令。符号化的机器语言。
高级语言(如C51)，是一种接近人们习惯的程序设计语言，它使用人们所熟悉的文字、符号及数学表达式来编写程序，使程序的编写和操作都显得十分方便。 可读性强、可移植性强。

## Slide 55
程序设计
程序设计的一般步骤。
1） 确定数据结构
2） 确定算法
3） 编程
4） 调试
5） 整理源程序并总结资料。
算法
所谓算法，是为解决某一特定的问题，所给出的一系列确切的、有限的操作步骤。在算法设计中应遵循下面几个准则：
1) 可执行性
2) 确定性
3) 有穷性
4) 输入
5) 输出
1.4 计算机语言及程序设计

## Slide 56
结构化程序设计
结构化程序设计步骤：
1) 自顶向下，逐步求精
2) 模块化设计
3) 每一个模块可以独立地进行编程﹑调试
4) 除最上层外，每层功能模块可接受上层调用
结构化程序的每个模块应由3种基本结构组成：顺序结构、选择结构、循环结构。
1.4 计算机语言及程序设计

## Slide 57
结构化程序设计
顺序结构
程序中的语句按先后顺序逐条执行。
选择结构
在执行程序中的选择结构语句时，该语句的执行将根据不同的条件执行不同分支的语句。
循环结构
在执行程序中的循环结构语句时，该语句将根据各自的条件，对循环结构所限定的语句(即循环体)重复执行多次或零次。循环结构特点是：当条件满足时，就执行循环体，否则就退出循环结构。
1.4 计算机语言及程序设计

## Slide 58
在设计一个单片机应用系统(嵌入式系统)时，一般来说要经过以下步骤：
① 分析问题，明确任务
② 总体设计，拟定出性能/价格比最高的方案
③ 硬件设计
④ 软件设计
⑤ 编译、仿真及调试
⑥ 程序下载运行
1.4 计算机语言及程序设计