## Slide 1
本章目录
3.1 指令系统简介
3.2 寻址方式
3.3 指令系统
3.4 汇编语言程序设计基础
3.5 程序设计实例
第3章 MCS-51指令系统及
汇编语言程序设计

## Slide 2
学习目标
1. 熟悉MCS-51指令系统的分类、格式(对操作数的要求)
2. 熟悉MCS-51指令系统7种寻址方式
3. 掌握MCS-51指令系统的数据传送、算术运算、逻辑运算、
控制转移、布尔运算等5类指令的功能
4. 掌握MCS-51指令系统中各指令对寄存器资源的占用情况
第3章 MCS-51指令系统及
汇编语言程序设计

## Slide 3
3.1 指令系统简介
3.2 寻址方式
3.3 指令系统
3.4 汇编语言程序设计基础
3.5 程序设计实例

## Slide 4
思考：
计算机/单片机如何完成指定的任务？
什么是指令、程序及指令系统？三者间的关系？
计算机通过执行程序完成指定的任务，计算机的全部操作都是执行程序的结果；程序是计算机所能识别的一条条指令的有序集合。
指令系统是CPU所能直接执行的所有指令的集合；CPU的主要功能是由其指令系统体现。任何计算机语言编写的程序都必须转换为指令系统中相应指令代码的有序集合，CPU才能直接执行。
3.1 指令系统简介

## Slide 5
指令
  规定计算机进行某种操作的命令
  一条指令仅能完成一种操作
(真)指令、伪指令
  指令语句、指示性语句
程序：计算机按要求执行各种操作所编写的指令序列
程序设计语言
  机器码语言：74 14H
  汇编语言： MOV A, #20
  汇编语言(源)程序、汇编、反汇编(U)
  高级语言(C、C++……)
3.1 指令系统简介
Notes: 补充：汇编语言、机器语言及高级语言；指令语句和伪指令语句(指示性语句)

## Slide 6
MCS-51系列单片机指令系统分类：
精简指令集中共有111条指令，其分类如下：
按指令所占字节数分类，其中，49条单字节指令、45条双字节指令和17条三字节指令。 编译后所占字节长度
按执行时间分类：64条指令执行时间为1个机器周期(12个振荡周期) ，即单周期指令；45条指令的执行时间为2个机器周期，即双周期指令；2条指令的执行时间为4个机器周期，即四周期指令。
按指令功能分类，可分为5大类：数据传送类(29条)；算术运算类(24条)；逻辑运算及移位类(24 )；控制转移类(17条)；位操作类(17条)
3.1 指令系统简介
精简指令集(RISC)、复杂指令集(CISC)
“二八定律”

## Slide 7
MCS-51单片机指令系统的特点：
  指令执行时间快 (单周期、双周期)
  指令短，约有一半指令为单字节指令 (单字节、双字节)
  用一条指令即可实现2个单字节的相乘或相除
  具有丰富的位操作指令
  可直接用传送指令实现端口的输入输出操作
3.1 指令系统简介

## Slide 8
3.1.1 指令格式
MCS-51指令系统中指令有两级指令格式：
① CPU直接识别并执行的机器语言指令(目标代码)
② 汇编语言指令(简称汇编指令) (源程序)
机器语言指令是计算机唯一能识别的指令，在设计CPU时由其硬件定义。机器语言指令由二进制数“0”和“1”编码组成，也称目标代码，执行速度最快。但使用时繁琐费时，不易阅读和记忆，对用户而言一般不采用机器语言编写程序。
汇编语言指令是符号化的机器语言。一条汇编语言指令必须有一条相应的机器语言指令。汇编语言指令易读、便于记忆。对于汇编语言所编写的程序，必须翻译成机器语言的目标代码，即汇编。
3.1 指令系统简介

## Slide 9
3.1.1 指令格式
MCS-51汇编语言指令格式由以下几个部分组成：
[标号:] 操作码 [目的操作数] [,源操作数] [;注释]
其中，[ ]中的项表示可选项。
标号：又称指令地址符号，一般是由1～6个字符组成，以字母开头的字母数字串，与操作码之间用冒号分开。
操作码：由助记符表示指令的操作功能，决定CPU执行何种操作。操作码是指令的核心，不可缺少，其他几项根据指令不同为可选项。
操作数：参加操作的数据或数据的地址。
注释：指令功能说明，以便于阅读。
3.1 指令系统简介

## Slide 10
3.1.1 指令格式
MCS-51汇编语言指令格式由以下几个部分组成：
[标号:] 操作码 [目的操作数] [,源操作数] [;注释]
在MCS-51指令系统中，操作数的作用也不同。例如，传送类指令为两个操作数，目的操作数表示操作结果存放的寄存器或存储器单元地址，源操作数表示操作数的来源。
操作码与操作数之间必须用空格分隔，操作数与操作数之间必须用逗号分隔。(半角字符)
依据指令功能不同，操作数个数可为0、1、2、3个。
3.1 指令系统简介
(1) NOP； (2) INC A； (3) MOV A, #12H； (4) CJNE A, #data, rel（转移到目的地址，三目操作数）
Notes: NOP;
INC A;
MOV A, #12H;
CJNE A, #data, rel（转移到目的地址，三目操作数）

## Slide 11
3.1.2 指令的分类及符号说明
指令的分类
MCS-51单片机指令系统共有111条指令，按指令功能分为五大类：
数据传送指令：片内RAM、片外RAM、程序存储器传送指令、交
换及堆栈指令。
算术运算类：加法、带进位加、减、乘、除、加1、减1指令。
逻辑运算类：逻辑与、逻辑或、逻辑异或、移位指令。
控制程序转移类：无条件转移与调用、条件转移、空操作指令。
布尔变量操作类：位数据传送、位与、位或、位转移指令。
3.1 指令系统简介

## Slide 12
3.1 指令系统简介
3.1.2 指令的分类及符号说明
符号说明
#data：表示指令中的8位立即数(data)，“#”表示后面数据是立即数。
#data16：表示指令中的16位立即数。
direct：表示８位内部数据存储器单元的地址。(RAM: 00H-7FH, SFR: 80H-FFH)
Rn：n=0～7，表示当前选中的寄存器区8个工作寄存器R0～R7。
Ri：i=0或1，表示当前选中的寄存器区中2个寄存器R0、R1，可作地址指针，即间址寄存器。
Addr11：表示11位目的地址。
Addr16：表示16位目的地址。
rel：表示一个补码形式的８位带符号偏移量。用于SJMP和条件转移指令中。
Notes: R0、R1可用作间接寻址；R0-R7用来做寄存器寻址，寻址速度最快。

## Slide 13
3.1.2 指令的分类及符号说明
符号说明
  DPTR：为数据指针，可用作16位的地址寄存器。
  bit：内部RAM或专用寄存器(可按位寻址)中的直接寻址位。
  /：位操作数的前缀，表示对该位操作数取反。
  A：累加器ACC(特殊功能寄存器)，ACC的助记符。
  B：专用寄存器，用于MUL、DIV指令(乘除指令中操作数B为寄存器寻址，其它
  指令中操作数B为直接寻址)。
  C：进位/借位标志位，也可作为布尔处理机中的累加器。
  @：间址寄存器或基址寄存器的前缀。
  $：当前指令的首地址。
  ←：表示将箭头右边的内容传送至箭头的左边。
3.1 指令系统简介

## Slide 14
3.1.2 指令的分类及符号说明
符号说明
  (X)：X中的内容。
① 若X为任意一个寄存器，(X)作为源操作数时表示寄存器的内容，X作为目的操作数时表示该寄存器。例如：A←(A)+1，A←(Rn) ；
② 若X为任意一个寄存器，((X))作为源操作数时表示X所指向的存储单元的内容，(X)作为目的操作数时表示X所指的存储单元。例如：(Ri)← ((Ri))+1，表示Ri指向存储单元的内容加1后再送到该单元中；
③ 对于直接地址direct，(direct)作为源操作数时表示该地址单元的内容，(direct)作为目的操作数时表示该地址单元。例如：(direct)←(direct)+1，表示direct单元的内容加1后送给direct单元。
3.1 指令系统简介

## Slide 15
3.1 指令系统简介
3.2 寻址方式
3.3 指令系统
3.4 汇编语言程序设计基础
3.5 程序设计实例

## Slide 16
寻址方式：寻找或获得操作数(目的操作数/源操作数)的方式。
指令中操作数必须通过寻址方式指定参与运算的操作数或操作数所在的单元地址(寄存器、存储器、I/O端口)。
寻址方式越多样，计算机的功能越强，灵活性越大。
MCS-51指令系统的寻址方式有以下7种：
  立即寻址
  寄存器寻址
  寄存器间接寻址
  直接寻址
  变址寻址(基址寄存器+变址寄存器间接寻址)
  相对寻址
  位寻址
3.2 寻址方式
8086微处理器寻址方式：
  立即数寻址
  寄存器寻址
  直接寻址
  寄存器间接寻址
  寄存器相对寻址
  基址变址寻址
  相对基址变址寻址
要求：① 含义；② 功能、特点、识别方法；③ 格式(对操作数的要求)
Notes: 寻址方式：指出操作数所在地方的方式。操作数就是操作对象，无论何种指令其操作对象都是数据，数据在指令中有两种表示方法，即数据本身和数据所在地方。

## Slide 17
立即寻址 (Immediate Addressing)
立即寻址中，操作数直接出现在指令中。操作数前加“#”号表示，也称立即数。指令的操作数可以是8位或16位数，可实现对A、DPTR、Rn、SP、PSW等寄存器赋值。立即数仅可作为源操作数。
例如：
MOV A, #26H ; A←26H，指令执行结果：(A)=26H，即将立即数26H送至累加器A中。
MOV A， #64H ；A←立即数64H
ADD A， #05H ； A←(A)+立即数05H
MOV DPTR, ＃0DFFFH；0DFH→DPH, 0FFH→DPL
立即寻址中，立即数作为指令的一部分同指令一起放在程序存储器中。(立即数在目标代码中)
3.2 寻址方式

## Slide 18
立即寻址
3.2 寻址方式
寻址空间：
指令形式：
操作码
操作数(源操作数为立即数)
程序存储器(ROM)
指令的操作数存放在程序存储器中
操作数紧跟操作码后面
立即寻址：
OP
#data
例如：MOV A, #10H; MOV R0, #20H; MOV SP, #60H;
MOV DPTR, #2500H

## Slide 19
直接寻址 (Direct Addressing)
直接寻址中，操作数的单元地址直接出现在指令中；该类寻址方式可进行内部数据存储单元的访问(读/写操作)。
寻址空间包括内部RAM低128B存储单元和特殊功能寄存器地址空间。【指令中显式给出直接地址，访问空间仅在内部RAM】
至少为双字节指令
内部RAM的低128B存储单元
  例如：
  MOV A, 76H ；A←(76H)，即内部RAM地址为76H单元的内容传送给累加器A。
  ADD A， 43H ；A←A+(43H)，即累加器A的内容与内部RAM地址为43H单元的内容相加的和传送给累加器A。
3.2 寻址方式
操作数的直接地址出现在机器码中。

## Slide 20
直接寻址
特殊功能寄存器地址空间
在指令中使用特殊功能寄存器符号表示数据的存储地址。
直接寻址是唯一可访问特殊功能寄存器(SFR)的寻址方式。
  例如：
  MOV TCON, ACC ；源操作数直接寻址，TCON←(ACC)
  MOV TCON, A ；源操作数寄存器寻址TCON←(A)
  MOV A， P1 ；源操作数直接寻址，A←(P1)
  MOV A， 85H ；非法，不能对未定义的SFR地址单元操作
3.2 寻址方式

## Slide 21
直接寻址
特殊功能寄存器地址空间
单片机中规定：访问特殊功能寄存器SFR只能采用直接寻址方式。
3.2 寻址方式
等效
等效
MCS-51单片机：
MUL AB ；专用寄存器B为寄存器寻址，机器码A4H，单字节，四机器周期指令
DIV AB ；机器码84H，单字节，四机器周期指令
PUSH direct ; 堆栈指针SP为寄存器间接寻址(隐含寻址)
POP direct ;
8086 CPU：
MUL r8/m8 ；无符号字节乘法：AX←AL×r8/m8
DIV r8/m8 ；无符号字节除法：AH←AX÷r8/m8
  例如：
  MOV A, SP ; A ←(SP)
  MOV A, 81H ; A ←(SP)
  MOV P1, #5AH ; P1←(#5AH)
  MOV 90H, #5AH ; P1←(#5AH)
  MOV B, 30H ; B ←(30H)，B仅在乘、除法中为寄存器寻址，其余为直接寻址。

## Slide 22
直接寻址
规定访问特殊功能寄存器SFR只能采用直接寻址方式的原因：
SFR分布在80H～0FFH范围内，而52系列单片机有256字节的片内RAM，其中的80H～0FFH的RAM与SFR所占地址重叠。
规定：该范围内的RAM只能用寄存器间接寻址方式，SFR只能用直接寻址方式，从而解决地址冲突的问题。
对于52系列单片机片内高128B RAM，其寻址方式采用寄存器间接寻址(@Ri)：
MOV R0, #90H ; 指向高128B RAM区
MOV A, @R0 ; 间址寻址方式读取
MOV @R0, A ; 间址寻址方式写入
3.2 寻址方式

## Slide 23
直接寻址
3.2 寻址方式
寻址空间：
指令形式：
操作码
操作数地址
在指令中直接给出操作数的真实地址
操作码后面紧跟一个实际操作数地址
操作码
操作数地址
立即数
操作码
目的操作数地址
源操作数地址
内RAM的低128字节 00H~7FH
特殊功能寄存器SFR区 80H~FFH
直接寻址
CPU内部
(1) PUSH ACC (2) MOV P0, #FFH (3) MOV ACC, P1
INC ACC MOV SP, #60H MOV ACC, 30H

## Slide 24
寄存器寻址 (Register Addressing)
寄存器寻址中，寄存器中的内容就是操作数，从寄存器中读取操作数或向寄存器中存放操作数。
  例如：
  MOV A， B ； A←(B) 源操作数直接寻址，目的操作数寄存器寻址
  MOV 30H，R0 ； (30H)←(R0)
  MOV A， R1 ； A←(R1)
寄存器寻址方式可用于访问的寄存器有如下几种：
  当前工作寄存器Rn (n=0~7)
  累加器A
  寄存器B(常以A B寄存在成对出现)
  位累加器Cy、数据指针DPTR
3.2 寻址方式
A、B、DPTR、Cy隐含在机器语言操作码中，单字节指令

## Slide 25
寄存器寻址
访问的寄存器为：R0~R7，A，B，C，DPTR，寄存器名隐含在操作码中(隐含寻址)：
寄存器寻址的指令都是单字节指令，由于寄存器在CPU内部，采用寄存器寻址可以获得较高的运算速率。
  MOV A, #80H => 7480H
  MOV A, 80H => E580H
  MOV DPTR, #3000H => 903000H
3.2 寻址方式
寄存器寻址中寄存器隐含在操作码中，指令机器码短，执行速度快。
例如：DEC A ；机器码是14H
DEC 0E0H ；ACC地址为E0H，机器码是15E0H，两条指令从执行结果看
是等效的，但寻址方式不同，机器码也不同。

## Slide 26
寄存器寻址
3.2 寻址方式
寻址空间：
指令形式：
操作码
寄存器内容就是实际操作数
操作码
立即数
操作码
直接地址
R0～R7，由RS1、RS0确定寄存器区
A、B、Cy(位)、DPTR
寄存器寻址：
(1) MOV A, Rn (操作码E8~EFH)； (2) MOV Rn, #data； (3) MOV Rn, direct

## Slide 27
寄存器间接寻址 (Register Indirect Addressing)
寄存器间接寻址中，寄存器中的内容是操作数的地址，该地址对应存储单元的内容才是操作数。
该寻址方式中寄存器实际上是地址指针。寄存器前用间址符号“@”表示寄存器间接寻址。操作数的地址要事先放在指定的寄存器中。如：R0、R1、DPTR、SP为间址寻址寄存器。
对外部RAM进行读取操作时，必须采用寄存器间接寻址。
这种寻址方式用于访问数据寄存器，可以使用工作寄存器区的R0和R1(内部/外部RAM)、堆栈指针SP(仅用于堆栈操作)或16位数据指针DPTR(外部RAM)作为间址寄存器。
3.2 寻址方式
堆栈指针SP的内容是地址

## Slide 28
寄存器间接寻址
  例如：
  MOV @R1, 76H
  XCHD A, @R0
  MOVX A, @R1
  MOVX @DPTR, A
3.2 寻址方式
40H
R0
A
47H
47H
.
.
.
.
40H
.
.
.
.
.
数据存储器
MOV R0, #40H
MOV A, @R0
RAM地址
间接寻址示意图

## Slide 29
寄存器间接寻址
3.2 寻址方式
寻址空间：
指令形式：
内部 RAM (＠R0、＠R1、SP)
外部 RAM (＠R0、＠R1、＠DPTR)
寄存器间接寻址：
寄存器的内容是一个地址，由该地址单元
寻址到所需的操作数
(1) MOV @Ri, A (操作码F6、F7)； (2) MOV @Ri, #data；(3) MOV @Ri, direct
操作码
操作码
立即数
操作码
直接地址
仅用于堆栈操作

## Slide 30
变址寻址
基址寄存器+变址寄存器间接寻址
变址寻址是以程序指针PC或数据指针DPTR为基址寄存器，以累加器A(A为无符号数)作为变址寄存器，两者内容相加(即基地址+偏移量)形成16位的操作数的有效地址。变址寻址方式主要用于访问固化在程序存储器中的某个字节。
变址寻址方式有两类：
用程序指针PC作基地址，A作变址，形成源操作数地址：@A+PC。
用数据指针DPTR作基地址，A作变址，形成源操作数地址：@A+DPTR。
3.2 寻址方式
MOVC A, ＠A+DPTR
MOVC A, ＠A+PC

## Slide 31
变址寻址
3.2 寻址方式
基址寄存器加变址寄存器间接寻址：
以DPTR或PC作基址寄存器，A作变址寄存器两者相加形成操作数地址。
寻址空间：
程序存储器(＠A+DPTR、＠A+PC)，只有读操作，无写操作
指令形式：
MOVC A, ＠A+DPTR
MOVC A, ＠A+PC

## Slide 32
变址寻址
基址寄存器+变址寄存器间接寻址
用程序指针PC作基地址，A作变址，形成操作数地址：@A+PC。
  例题：
        地址 目标代码 汇编指令
        2100 7406 MOV A， #06H
        2102 83 MOVC A，@A+PC
        2103 00 NOP
        2104 00 NOP
        ： ： ：
        2109 32 DB 32H
        执行结果：(A)=32H，注意PC值
3.2 寻址方式
2013+6
当前
PC值

## Slide 33
变址寻址
基址寄存器+变址寄存器间接寻址
用数据指针DPTR作基地址，A作变址，形成操作数地址：@A+DPTR。
  例题：
      MOV A, #01H
      MOV DPTR, #TABLE
      MOVC A, @A+DPTR
      TABLE: DB 41H
      DB 42H
        执行结果：(A)=42H
3.2 寻址方式
DPTR
@A+DPTR
Notes: MOV DPTR, #data

## Slide 34
相对寻址 (Relative Addressing)
相对寻址是以程序计数器PC的当前值作为基地址，加上指令中给出的相对偏移量rel，形成新的PC值，即程序的转移地址。
仅出现在转移指令中，用于修改PC值，用于实现程序的分支转移。
相对偏移量rel是一个用补码表示的8位有符号数，程序的转移范围在相对PC当前值的-128B~+127B之间。
  例如： SJMP rel
  操作：跳转到的目的地址=当前16位PC值+rel
“当前PC值”指程序存储器中下一条指令所在的首地址，是一个16位数；在实际编程中，“rel”通常用标号代替。
3.2 寻址方式
0100H SJMP #30H
程序跳转至？
Notes: 例题中当前PC=0102H（双字节指令），跳转至0102H+0030H=0132H。

## Slide 35
相对寻址
3.2 寻址方式
程序存储器
寻址空间：
指令形式：
操作码
rel
操作码
直接地址
rel
操作码
立即数
rel
相对寻址：
以当前PC值为基准地址，加上指令的偏移量“rel”，结果为目标地址。rel为8位有符号补码数，范围：-128B～+127B (80H-7FH)
一般为双字节或三字节指令
(1) SJMP rel； (2) CJNE A , direct, rel； (3) CJNE A , #data, rel
Notes: (1) SJMP rel；(2) CJNE A , direct, rel；(3) CJNE A , #data, rel

## Slide 36
位寻址 (Bit Addressing)
MCS-51系列单片机中有独立的性能优越的布尔处理器，包括位变量操作运算器、位累加器和位存储器，可对位地址空间的每个位进行位变量传送、状态控制、逻辑运算等操作。位地址包括：内部RAM地址空间的可进行位寻址的128位(可位寻址区)和SFR地址空间的可位寻址的11个8位寄存器的88位。
  位寻址给出的是直接地址，是一种直接寻址方式。
  例如：
  CLR P1.0 ；P1.0←0
  SETB ACC.7 ； ACC.7←1
  CPL C ； C←NOT(C)
3.2 寻址方式

## Slide 37
位寻址
注意：
位地址里的数据只可能是一个0或1；
有的位地址十分明确，如 P1.0, ACC.7等，有的位地址则“不太明确”。
  例如：
  MOV A, 17H ; A←(17H)，17H是字节地址，直接寻址；
    MOV ACC.0, 17H ; ACC.0←(17H)，这里ACC.0是位地址，所以该指令中的17H是22H单元的第7位。
3.2 寻址方式

## Slide 38
位寻址
3.2 寻址方式
00H
20H
2FH
7FH
1FH
30H
80H
FFH
52子系列才有
的RAM区
普通RAM区
位寻址区
工作寄存器区
27H
22H
21H
20H
26H
24H
25H
23H
28H
07 06 05 04 03 02 01 00
0F 0E 0D 0C 0B0A 09 08
17 16 15 14 13 12 11 10
1F 1E 1D 1C1B 1A 19 18
27 26 25 24 23 22 21 20
2F 2E 2D 2C 2B2A 29 28
37 36 35 34 33 32 31 30
3F 3E 3D 3C3B 3A 39 38
47 46 45 44 43 42 41 40
2FH
7F 7E 7D7C 7B 7A 79 78
位地址
总共128个可按位寻址的位
单元地址
17
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
22H.7

## Slide 39
3.2 寻址方式
寻址方式 | 寻址空间及利用的变量
立即寻址 | 立即数在程序存储器ROM中
直接寻址 | 操作数的地址在指令中，操作数在片内数据存储器RAM低128字节和特殊功能寄存器SFR
寄存器寻址 | 片内RAM，操作数在工作寄存器R0~R7，A，B，C，DPTR
寄存器间接寻址 | 操作数的地址在指令中，操作数在： 片内RAM低128字节[@R0, @R1, SP(仅对PUSH、POP指令)形式寻址]； 外部数据存储器 [以@R0, @R1, @DPTR形式寻址]
变址寻址 | 操作数在程序存储器中[@A+DPTR， @A+PC]
相对寻址 | 操作数在程序存储器256字节范围(PC+偏移量)
位寻址 | 操作数为片内RAM的20H~2FH单元，部分SFR

## Slide 40
3.2 寻址方式
 |  | 立即 寻址 | 直接 寻址 | 寄存器 寻址 | 寄存器 间接寻址 | 变址 寻址 | 相对 寻址 | 位 寻址
片内RAM低128B单元 |  |  | √ |  | √ |  |  | 
 | 工作寄存器组R0~R7 |  | √ | √ | √ |  |  | 
特殊功能寄存器SFR | A、B、DPTR、Cy |  | √ | √ |  |  |  | 
 |  |  | √ |  |  |  |  | 
程序储存器 |  | √ |  |  |  | √ | √ | 
片外RAM |  |  |  |  | √ |  |  | 
位地址空间 |  |  |  |  |  |  |  | √
寻址方式与存储器空间的对应关系

## Slide 41
3.1 指令系统简介
3.2 寻址方式
3.3 指令系统
3.4 汇编语言程序设计基础
3.5 程序设计实例

## Slide 42
MCS-51系列单片机指令系统分类：
精简指令集中共有111条指令，其分类如下：
按指令所占字节数分类，其中，49条单字节指令、45条双字节指令和17条三字节指令。 编译后所占字节长度
按执行时间分类：64条指令执行时间为1个机器周期(12个振荡周期) ，即单周期指令；45条指令的执行时间为2个机器周期，即双周期指令；2条指令的执行时间为4个机器周期，即四周期指令。
按指令功能分类，可分为5大类：数据传送类(29条)；算术运算类(24条)；逻辑运算及移位类(24 )；控制转移类(17条)；位操作类(17条)
3.1 指令系统简介
精简指令集(RISC)、复杂指令集(CISC)
“二八定律”

## Slide 43
3.3.1 数据传送类指令
数据传送类指令的特点
数据传送指令是最常用的一类指令，共有29条，可通过累加器A进行数据传送；可在数据存储器之间或工作寄存器与数据存储器之间进行数据传送。一般是把源操作数传送到目的操作数(双操作数时)。一般不影响标志位(OV、Cy、AC)，可能会影响P(A作为目的操作数时)，堆栈操作可对PSW进行访问。
数据传送类指令按存储空间可以分为5类/29条：
  内部存储器间传送(MOV—16条)
  外部数据存储器与累加器间传送(MOVX—4条)
  程序存储器向累加器传送(MOVC—2条)
  数据交换(XCH、XCHD、SWAP—5条)
  堆栈操作(PUSH、POP—2条)
3.3 指令系统
要求：① 指令功能；② 指令格式；
③ 对标志位(OV、Cy、AC)的影响
Notes: PUSH PSW命令一般是在发生中断时，需要保护现场，以便执行完中断后，POP PSW指令还原现场，从堆栈中取出被保护的数据，恢复程序状态字PSW（堆栈操作也可以对累加器ACC或其它寄存器和存储器单元进行操作）。

## Slide 44
3.3.1 数据传送类指令 (5种/29条)
数据传送类指令可在三个区间进行：
  芯片内部各单元之间(R0~R7、A、RAM以及SFR)
  A与外部数据存储器RAM之间
  A与程序存储器ROM之间
由此可以把数据传送类指令分为三部分
  内部数据传送(通用传送指令)——MOV
  A与片外RAM之间的传送——MOVX
  A与程序存储器之间传送指令——MOVC
3.3 指令系统

## Slide 45
3.3.1 数据传送类指令 (5种/29条)
片内数据传送指令 (16条)
① 以累加器A为目的操作数的指令有以下形式：
  MOV A, #data ; A←data源操作数为立即寻址
  MOV A, direct ; A←(direct)源操作数为直接寻址
  MOV A, Rn ; A←(Rn)源操作数为寄存器寻址
  MOV A, @Ri ; A←((Ri))源操作数为寄存器间接寻址
  功能：把源操作数传送给累加器A。
  ※ R0或R1作为间址寄存器。
3.3 指令系统
要求：① 指令功能；② 指令格式；③ 对标志位(OV、Cy、AC)的影响
Notes: 45

## Slide 46
3.3.1 数据传送类指令
片内数据传送指令 (16条)
② 以工作寄存器Rn为目的操作数的指令有以下形式：
  MOV Rn, #data ; Rn←data
  MOV Rn, A ; Rn←(A)
  MOV Rn, direct ; Rn←(direct)
3.3 指令系统
MOV Rn, Rn ; 非法，可利用A间接实现Rn间数据传送
MOV 01H, 02H ; 合法
思考：工作寄存器区00H-1FH，如果Rn的初始值与指令中direct相同，指令如何执行？

## Slide 47
3.3.1 数据传送类指令
片内数据传送指令 (16条)
③ 以直接地址为目的操作数的指令有以下形式：
  MOV direct, #data
  MOV direct, direct
  MOV direct, A
  MOV direct, Rn
  MOV direct, @Ri
3.3 指令系统

## Slide 48
3.3.1 数据传送类指令
片内数据传送指令 (16条)
④ 以间接地址为目的操作数的指令有以下形式：
  MOV @Ri, #data
  MOV @Ri, direct
  MOV @Ri, A
  功能：把源操作数所指定的内容传送至以R0或R1为地址指针的片内RAM单元中。
3.3 指令系统

## Slide 49
3.3.1 数据传送类指令
片内数据传送指令 (16条)
⑤ 16位数据传送指令有以下唯一形式：
  MOV DPTR, #data16
功能：把16位立即数传送至16位数据指针寄存器DPTR，高8位送入DPH，低8位送入DPL。
3.3 指令系统

## Slide 50
3.3.1 数据传送类指令
片外数据传送类指令 (4条)
MOVX类指令可在累加器与以@DPTR(16位地址)或@Ri(8位地址)所代表的外部RAM之间进行数据传送。
片外数据传送指令有以下形式：
MOVX A, @Ri ; A←((Ri))，寄存器间接寻址，读
MOVX A, @DPTR ; A←((DPTR))，寄存器间接寻址，读
MOVX @Ri, A ; (Ri)←(A)，写外部RAM/IO
MOVX @DPTR, A ; (DPTR)←(A)，写外部RAM/IO
单片机内部与片外数据存储器是通过累加器A进行数据传送。
3.3 指令系统

## Slide 51
3.3.1 数据传送类指令
程序存储器数据传送指令 (2条)
程序存储器数据传送指令(查表指令)有以下两种形式：
MOVC A, @A+PC；A←(A+PC)，即基址寄存器PC的当前值与变址寄存器A的内容之和作为操作数的地址。本指令占用一个字节，A的内容是8位无符号数。初学者不建议使用
优点：不改变特殊功能寄存器及PC的状态，根据A的内容就可以取出表格中的常数。
缺点：表格只能存放在该条查表指令后面的256个单元之内，表格的大小受到限制，且表格只能被一段程序所利用。
注意： MOVC A, @A+PC是单字节指令，注意PC的当前值(下一条指令地址)。
3.3 指令系统

## Slide 52
3.3.1 数据传送类指令
程序存储器数据传送指令 (2条)
程序存储器数据传送指令(查表指令)有以下两种形式：
MOVC A, @A+DPTR ；A←(A+DPTR)，即基址寄存器DPTR当前值与变址寄存器A中8位无符号数之和作为操作数的地址(可在程序存储器64KB的任意空间)。常用
在MCS-51指令系统中，这两条指令主要用于查表，寻址方式属于：基址寄存器+变址寄存器间接寻址。 信号有效。
因ROM只读，数据传送是单向，通常用于查表操作，被查的表格在ROM中。
应用：数据修正、函数……
3.3 指令系统
Notes: 52

## Slide 53
3.3.1 数据传送类指令
数据交换指令 (5条)
数据交换指令有以下形式：
字节交换指令：
  XCH A， Rn ; A的内容与Rn的内容交换
  XCH A, @Ri ; A的内容与(Ri)的内容交换
  XCH A, direct ; A的内容与(direct)的内容交换
低半字节交换指令：
XCHD A, @Ri ; A的低四位与(Ri)的低四位交换
累加器A的高、低半字节交换指令：
SWAP A ; A的低四位与高四位互换
3.3 指令系统
累加器A作为操作数，A是CPU工作时最繁忙、最活跃的一个寄存器。
Notes: 累加器A是CPU工作时最繁忙、最活跃的一个寄存器。

## Slide 54
3.3.1 数据传送类指令
堆栈操作指令 (2条)
堆栈操作指令有以下形式：
  PUSH direct ; SP←(SP)+1 (先指针加1)
  ; (SP)←(direct) (再压栈)
  POP direct ; (direct)←(SP) (先弹出)
  ; SP←(SP)-1 (再指针减1)
PUSH指令是入栈(或称压栈或进栈)指令，其功能是先将堆栈指针SP的内容加1，然后将直接寻址direct单元中的数压入到SP所指示的单元中。
POP是出栈(或称弹出)指令，其功能是先将堆栈指针SP所指示的单元内容弹出到直接寻址direct单元中，然后将SP的内容减1，SP始终指向栈顶。
3.3 指令系统
SP属于寄存器间接寻址，SP中的内容存放的是操作数的地址

## Slide 55
3.3.1 数据传送类指令
堆栈操作指令 (2条)
在MCS-51中，堆栈只能设定在片内RAM中，由SP指向栈顶单元。
使用堆栈时，一般需要重新设定SP的初始值，即由用户给SP设置初值(栈底)。
堆栈操作指令一般用于中断处理过程中，若需要保护现场数据(如内部RAM单元的内容)，可使用入栈指令，中断处理过程执行完后，再使用出栈指令恢复现场数据。
通常PUSH和POP两条指令成对使用。(注意顺序)
3.3 指令系统
单片机复位时SP=07H，堆栈区默认从08H地址单元开始，通常需要重设堆栈指针，一般在RAM高端开设堆栈区，如MOV SP, #60H。
片内RAM 30H~7FH

## Slide 56
3.3.1 数据传送类指令
例如：设(ACC)=7BH，(35H)=11H，并且(SP)＝60H，则执行以下指令后ACC和35H单元中的内容为？
PUSH ACC ; (61H)←#7BH
PUSH 35H ; (62H)←(35H)，即：(62H)←#11H
POP ACC ; ACC←(62H)，即：ACC←#11H
POP 35H ; (35H)←(61H)，即：(35H)←#7BH
3.3 指令系统

## Slide 57
3.3.1 数据传送类指令
例题：将片内RAM 30H单元与40H单元中的内容互换。
3.3 指令系统
方法1 (直接地址传送法)
MOV 31H, 30H
MOV 30H, 40H
MOV 40H, 31H
方法2 (间接地址传送法)
MOV R0, #40H
MOV R1, #30H
MOV A, @R0
MOV B, @R1
MOV @R1, A
MOV @R0, B
方法3 (堆栈传送法)
PUSH 30H
PUSH 40H
POP 30H
POP 40H
方法4 (字节交换传送法)
MOV A, 30H
XCH A, 40H
MOV 30H, A

## Slide 58
3.3.1 数据传送类指令
例题：设片内RAM 30H单元的内容为40H；
片内RAM 40H单元的内容为10H；
片内RAM 10H单元的内容为00H；
(P1)=0CAH；
指出下列指令的寻址方式及指令执行后的结果。
3.3 指令系统
(1) MOV R0, #30H (2) MOV A, @R0
(3) MOV R1, A (4) MOV B, @R1
(5) MOV @R0, P1 (6) MOV P3, P1
(7) MOV 10H, #20H (8) MOV 30H, 10H

## Slide 59
3.3.2 算术运算类指令 (6种/24条)
算术运算类指令共有24条，包括加、减、乘、除4种基本的算术运算指令。
算术运算类指令所涉及的助记符有：ADD、ADDC、SUBB、INC、DEC、DA、MUL和DIV 8种 。
主要功能(5点)：
  可对8位无符号数进行算术运算。
  借助溢出标志位OV对有符号的二进制整数进行加减运算。
  借助进位标志Cy，实现多字节的加减运算。
3.3 指令系统
要求：① 指令功能；② 指令格式；③ 对标志位(OV、Cy、AC)的影响

## Slide 60
3.3.2 算术运算类指令 (6种/24条)
主要功能(5点) ：
  对压缩的BCD数进行运算(压缩BCD数指在1个字节中存放2位BCD数)。
  算术运算指令对程序状态字PSW中的Cy、AC、OV三个标志都有影响，根据运算的结果会将其置1或清除。但是INC和DEC指令不影响Cy、AC、OV标志，影响P标志。
3.3 指令系统
要求：① 指令功能；② 指令格式；③ 对标志位(OV、Cy、AC)的影响

## Slide 61
3.3.2 算术运算类指令
加法指令
不带进位的加法指令ADD (4条)
不带进位的加法指令有以下形式：
    ADD A, #data ; A←(A)+data
    ADD A, direct ; A←(A)+(direct)
    ADD A, Rn ; A←(A)+(Rn)
    ADD A, @Ri ; A←(A)+((Ri))
功能：完成A中的数与源操作数所确定的内容按二进制运算相加，其和送入目的操作数累加器A中。
3.3 指令系统

## Slide 62
3.3.2 算术运算类指令
加法指令
不带进位的加法指令ADD (4条)
例题: 120和100之和为220，显然大于 127，相加时(假定为有符号运算)：
符号位(最高位)由0变1，两个正数相加结果变负，实际上它是和数的最高位，符号位移入了进位标志，此时位6有进位而位7无进位，置位溢出标志OV(OV=1)，结果溢出。
3.3 指令系统
0 1 1 1 1 0 0 0 B 120
0 1 1 0 0 1 0 0 B 100
1 1 0 1 1 1 0 0 B 220
+

## Slide 63
3.3.2 算术运算类指令
加法指令
不带进位的加法指令ADD (4条)
例题：-120和-100 相加，结果应为-220，显然小于-128，相加时：
符号位由1变为0，两个负数相加结果变为正数，是因为符号位移入进位标志，位6无进位而位7有进位，置位溢出标志OV，由此可判断结果溢出。
3.3 指令系统
1 0 0 0 1 0 0 0 B -120
1 0 0 1 1 1 0 0 B -100
+
1 0 0 1 0 0 1 0 0 B -220

## Slide 64
3.3.2 算术运算类指令
加法指令
带进位加法指令ADDC (4条)
带进位加法指令有以下形式：
    ADDC A, #data ; A←(A)+#data+Cy
    ADDC A, direct ; A←(A)+(direct)+Cy
    ADDC A, Rn ; A←(A)+(Rn)+Cy
    ADDC A, @Ri ; A←(A)+((Ri))+Cy
功能：将指令中源操作数所确定的内容与A的内容及进位标志位Cy相加，结果送A。此类指令常用于多字节加法运算。
3.3 指令系统

## Slide 65
3.3.2 算术运算类指令
加法指令
带进位加法指令ADDC (4条)
例题：两字节无符号二进制加法。被加数存放在40H、41H，加数存放在50H、51H，结果存60H、61H、62H
MOV A, 40H
ADD A, 50H
MOV 60H, A
MOV A, 41H
ADDC A, 51H
MOV 61H, A
CLR A
ADDC A, #0
MOV 62H, A
3.3 指令系统

## Slide 66
3.3.2 算术运算类指令
加法指令
加1指令INC (5条)
加1指令有以下形式：
    INC A ; A←(A)+1
    INC direct ; (direct)←(direct)+1
    INC Rn ; Rn←(Rn)+1
    INC @Ri ; (Ri)←((Ri))+1
    INC DPTR ; DPTR←(DPTR)+1
功能：把操作数指定的单元或寄存器的内容加1。除INC A指令影响奇偶标志位P外，其余不影响任何标志位(主要指OV、Cy和AC)。
3.3 指令系统
不影响PSW中的任何标志，若原变量中内容为FFH则程序执行后变量为00H。
16位数增1指令，先对低8位指针DPL的内容执行加1操作，当产生溢出时，对DPH的内容执行加1操作，不影响Cy标志位。

## Slide 67
3.3.2 算术运算类指令
加法指令
十进制调整指令 (1条)
十进制调整指令有以下唯一形式：
DA A ; A←(A) (BCD码调整)
功能：将存放于A中的两个BCD码(十进制数)的和进行十进制调整，使A中的结果调整为正确的BCD码数。
由于ALU只能进行二进制运算，如果进行BCD码运算的结果超过9，必须对结果进行修正。此时，只需要在加法指令之后紧跟一条这样的指令，即可根据标志位Cy、AC和累加器的内容对结果自动进行修正，使之成为正确的BCD码。
3.3 指令系统

## Slide 68
3.3.2 算术运算类指令
加法指令
十进制调整指令：DA A
“DA A”指令只能用在加法指令(ADD、ADDC或INC)之后， “DA A”指令影响Cy，不影响OV。
BCD码是指“用二进制表达的十进制数”。如：十进制数20可以用二进制数00010100B表示；用十六进制数14H表示；用BCD码 00100000B或20H 表示。
4个二进制位就可以表示一位BCD码：0000～1001可表示十进制数(BCD数)0～9；8个二进制位就可以表示两位压缩的BCD码：00000000～10011001 表示 00～99。
3.3 指令系统

## Slide 69
3.3.2 算术运算类指令
加法指令
十进制调整指令：DA A
  若(A)3～0>9或(AC)=1则 A3～0<— (A)3～0＋6；
  若(A)7～4>9或(CY)=1则 A7～4 <— (A)7～4＋6；
例如：两个十进制数“65”与“58”相加，根据常识，显然其和应当为“123”。
3.3 指令系统
MOV A, #65H ADD A, #58H DA A
结果：(A)=23H
(CY)= 1
6 5 0110 0101
5 8 0101 1000
+
1
3
18
19
2
6 6 0110 0110
●
●
●
●
0011
0010
1

## Slide 70
3.3.2 算术运算类指令
加法指令
十进制调整指令：DA A
  若(A)3～0>9或(AC)=1则 A3～0> (A)3～0＋6；
  若(A)7～4>9或(CY)=1则 A7～4> (A)7～4＋6；
例如：若两个压缩BCD码39H与58H相加，其和应当为97H。
3.3 指令系统
MOV A, #39H ADD A, #58H DA A
结果：(A)=97H
(CY)= 0
3 9 0011 1001
5 8 0101 1000
+
0
7
23
9
6 0110
●
●
0111
1001

## Slide 71
3.3.2 算术运算类指令
减法指令
带借位减法指令
带借位减法指令有以下形式：
    SUBB A, #data ; A←(A)-data-Cy
    SUBB A, @Ri ; A←(A)-((Ri))-Cy
    SUBB A, direct ; A←(A)-(direct)-Cy
    SUBB A, Rn ; A←(A)-(Rn)-Cy
功能：从累加器A中减去源操作数指定的内容和标志位Cy，结果存入累加器A中。
3.3 指令系统

## Slide 72
3.3.2 算术运算类指令
减法指令
带借位减法指令
执行指令后影响Cy、AC、OV及P等标志，根据这些标志可分析出两数差值情况：
1) 当两个无符号数相减时，若Cy=1，表明被减数小于减数，此时必须将累加器A中的值连同借位一并考虑才是正确结果。
2) 当两个有符号数相减时，若同号相减，则不发生溢出，OV=0，结果正确。当异号相减时，若OV=0，表明没有发生溢出；若OV=1，表明发生了溢出，从而导致运算结果发生错误。
3.3 指令系统

## Slide 73
3.3.2 算术运算类指令
减法指令
减1指令
减1指令有以下形式：
    DEC A ; A←(A)-1
    DEC Rn ; Rn←(Rn)-1
    DEC @Ri ; (Ri)←((Ri))-1
    DEC direct ; (direct)←(direct)-1
功能：将操作数指定的内容减1。若操作数为00H，则减1后下溢为0FFH。除DEC A指令影响奇偶标志位P外，其余不影响OV、Cy、AC标志位。
3.3 指令系统
无DEC DPTR指令

## Slide 74
3.3.2 算术运算类指令
乘法指令
乘法指令有以下唯一形式：
MUL AB ; A←A×B低字节，B←A×B高字节
功能：把累加器A和寄存器B中的两个8位无符号数相乘，乘积又送回A、B内，A中存放低位字节，B中存放高位字节。若乘积大于00FFH，即B中非0，则溢出标志OV=1；否则OV=0，Cy总被清0。
注意：专用寄存器B仅在乘法和除法指令中是寄存器寻址，在其它指令中是直接寻址。
3.3 指令系统

## Slide 75
3.3.2 算术运算类指令
除法指令
除法指令有以下唯一形式：
DIV AB ; A←(A)/(B)(商)，B←(A)/(B)(余数)
功能：把A中的8位无符号数除以B中的8位无符号数，商存放在A中，余数存放在B中。Cy和OV均被清0。若除数为00H，执行该指令后结果不定，并将OV置1。
MUL和DIV指令寻址方式：寄存器寻址。
3.3 指令系统

## Slide 76
3.3.3 逻辑运算指令
逻辑操作指令共24条，所有指令均对8位二进制数按位进行逻辑运算。
逻辑运算类指令无进位，一般不影响标志位。操作数都是8位，可分为单操作数指令和双操作数指令两大类。
  逻辑与运算： (ANL—6条)
  逻辑或运算： (ORL—6条)
  逻辑异或运算： (XRL—6条)
  累加器清零/取反： (CLR、CPL—2条)
  累加器移位操作： (RL、RLC、RR、RRC—4条)
3.3 指令系统
要求：① 指令功能；② 指令格式；③ 对标志位(OV、Cy、AC)的影响

## Slide 77
3.3.3 逻辑运算指令
双操作数逻辑运算指令
逻辑“与”指令
逻辑“与”指令有以下形式：
    ANL A, #data ; A←(A)∧data
    ANL A, direct ; A←(A)∧(direct)
    ANL A, Rn ; A←(A)∧(Rn)
    ANL A, @Ri ; A←(A)∧((Ri))
    ANL direct, #data ; (direct)←(direct)∧data
    ANL direct, A ; (direct)←(direct)∧(A)
3.3 指令系统

## Slide 78
3.3.3 逻辑运算指令
双操作数逻辑运算指令
逻辑“与”指令
例题：将内部RAM的30H, 31H单元中存放的ASCII码转换为压缩的BCD数，存放在内部RAM的32H单元中。
MOV A, 30H
ANL A, #0FH
MOV 32H, A
MOV A, 31H
ANL A, #0FH
SWAP A
ORL 32H, A
3.3 指令系统

## Slide 79
3.3.3 逻辑运算指令
双操作数逻辑运算指令
逻辑“与”指令
功能：将源操作数和目的操作数按位进行逻辑“与”运算，并将结果存入目的操作数(累加器A，直接寻址的direct单元)中。
与运算规则：与“0”相与，本位为“0”(即屏蔽)；与“1”相与，本位不变。
逻辑“与”指令常用于屏蔽操作数中的某些位。
3.3 指令系统

## Slide 80
3.3.3 逻辑运算指令
逻辑“或”指令
逻辑“或”指令有以下形式：
    ORL A, #data ; A←(A)∨data
    ORL A, direct ; A←(A)∨(direct)
    ORL A, Rn ; A←(A)∨(Rn)
    ORL A, @Ri ; A←(A)∨((Ri))
    ORL direct, A ; (direct)←(direct)∨(A)
    ORL direct, #data ; (direct)←(direct)∨data
3.3 指令系统

## Slide 81
3.3.3 逻辑运算指令
逻辑“或”指令
功能：将源操作数和目的操作数按位进行逻辑“或”运算，并将结果存入目的操作数(累加器A、直接寻址的direct单元)中。
或运算规则：与“1”相或，本位为“1”；与“0”相或，本位不变。
3.3 指令系统

## Slide 82
3.3.3 逻辑运算指令
逻辑“异或”指令
逻辑“异或”指令有以下形式：
    XRL A, #data ; A←(A)⊕data
    XRL A, direct ; A←(A)⊕(direct)
    XRL A, Rn ; A←(A)⊕(Rn)
    XRL A, @Ri ; A←(A)⊕((Ri))
    XRL direct, A ; (direct)←(direct)⊕(A)
    XRL direct, #data ; (direct)←(direct)⊕data
3.3 指令系统

## Slide 83
3.3.3 逻辑运算指令
逻辑“异或”指令
功能：将源操作数和目的操作数按位进行逻辑“异或”运算，并将结果存入目的操作数(累加器A、直接寻址的direct单元)中。
异或运算的运算规则：与“1”异或，本位为非(即求反)；与“0”异或，本位不变。
3.3 指令系统

## Slide 84
3.3.3 逻辑运算指令
例题：已知累加器A中已存有数：9AH
  逻辑与ANL用于清0或者保留某些位：
  例: ANL A, #0FH ; 则(A)=0AH
  逻辑或ORL用于置1或者保留某些位：
  例: ORL A, #0FH ; 则(A)=9FH
  逻辑异或XRL用于取反或者保留某些位：
    例: XRL A, #0FH ; 则(A)=95H
    (A)  1001 1010 B
    #0FH  0000 1111 B
    95H ← 1001 0101 B
3.3 指令系统

## Slide 85
3.3.3 逻辑运算指令
单操作数逻辑运算指令
单操作数逻辑运算指令(操作数为累加器A)有以下2种形式：
累加器A清0指令
CLR A ; A←0
累加器A求反指令
CPL A ; A←(/A)
3.3 指令系统

## Slide 86
3.3.3 逻辑运算指令
累加器A循环移位指令
累加器A循环移位指令
累加器A循环移位指令有以下形式：
    RL A ; A的各位依次左移一位，ACC.0←ACC.7
    RR A ; A的各位依次右移一位，ACC.7←ACC.0
该组指令不影响标志位。
当A的最高位(D7)为0时，执行一次RL指令相当于对A进行一次乘2操作。
当A的最低位(D0)为0时，执行一次RR指令相当于对A进行一次除2操作。
3.3 指令系统

## Slide 87
3.3.3 逻辑运算指令
累加器A循环移位指令
带进位位Cy的累加器A循环移位指令
带进位位Cy的累加器A循环移位指令有以下形式：
RLC A ; A的各位依次左移一位，Cy←ACC.7，ACC.0←Cy
RRC A ; A的各位依次右移一位，Cy←ACC.0，ACC.7←Cy
RLC A、RRC A指令影响Cy标志位，RL、RR指令不影响标志位(OV、Cy、AC)。
3.3 指令系统

## Slide 88
3.3.4 控制转移类指令
思考：为什么要用控制转移类指令？
程序一般是顺序执行的(由程序计数器PC自动递增实现)，但有时因操作需要或设计较复杂程序，需要改变程序执行顺序，即将程序跳转到某一制定的地址(将该地址赋给PC)后在执行，此时就要用到控制转移类指令。
控制转移指令主要是修改程序计数器PC的内容。大多数不影响标志位。
控制转移类指令共17条，可分为4类：无条件转移指令(4条)、条件转移指令(8条)、空操作指令(1条)和子程序调用与返回指令(4条)。
3.3 指令系统
要求：① 指令功能；② 指令格式；③ 对标志位(OV、Cy、AC)的影响

## Slide 89
3.3.4 控制转移类指令
无条件转移指令(4条)
不受任何条件限制的转移指令称为无条件转移指令。MCS-51无条件转移指令有以下类型：
  长转移指令(LJMP)
  绝对转移指令(AJMP)
  相对转移指令(短转移指令)(SJMP)
  间接长转移指令(相对长转移指令)(JMP)
3.3 指令系统

## Slide 90
3.3.4 控制转移类指令
无条件转移指令
长转移指令
长转移指令有以下唯一形式：
LJMP addr16 ; PC←(PC)+3 三字节
; PC←addr16
功能：把16位地址(addr16)送给PC，从而实现程序转移。允许转移的目标地址范围是整个程序存储器空间，64KB。
在实际编程中，实际地址可用标号代替。
3.3 指令系统

## Slide 91
3.3.4 控制转移类指令
无条件转移指令
绝对转移指令
绝对转移指令有以下唯一形式：
AJMP addr11 ; PC←(PC)+2
; PC10～0←addr10～0，PC15～11不变
功能：① PC←(PC)+2；② 把PC当前值(加2修改后的值)的高5位(保持不变)与指令中的11位地址拼接在一起，共同构成16位目标地址/转移地址送给PC，从而使程序转移。
转移范围为2KB程序存储器地址空间。
3.3 指令系统

## Slide 92
3.3.4 控制转移类指令
无条件转移指令
相对转移指令(亦称短转移指令)
相对转移指令有以下唯一形式：
SJMP rel ; PC←(PC)+2
; PC←(PC)+2+rel
功能：根据指令中给出的相对偏移量rel(相对于当前PC=(PC)+2)，计算出程序将要转移的目标地址(PC)+2+rel，把该目标地址送给PC。rel是一个转移目标地址的标号，8位二进制补码表示的带符号数，由汇编程序在汇编过程中自动计算偏移地址，并填入指令代码中。
跳转目的地址处于当前PC值的-128~+127字节之间。
3.3 指令系统

## Slide 93
3.3.4 控制转移类指令
无条件转移指令
相对转移指令(亦称短转移指令)
    例题：计算相对转移指令SJMP中的偏移量rel=?
    0100H SJMP LOOP ; PC←(PC)+2
    0102H MOV A， #10H
    …
    0130H ADD A, R0
    0131H LOOP: MOV A, #40H ; PC←(PC)+2+rel
    …
    相对转移指令SJMP中的偏移量rel=2FH
3.3 指令系统

## Slide 94
3.3.4 控制转移类指令
无条件转移指令
间接长转移指令(相对长转移指令)
间接长转移指令有以下唯一形式：
JMP @A+DPTR ；PC ←(PC)+1
；PC←(A)+(DPTR)
该指令也称散转指令，其功能是把累加器A中8位无符号数(变址)与数据指针DPTR的16位数(基址)相加，结果作为下一条指令地址送入PC，指令执行后不改变A和DPTR中的内容，也不影响标志位。 跳转范围64KB。
只要DPTR的值固定，给A赋以不同的值，即可实现程序的分支转移。可代替众多的判断跳转指令。
3.3 指令系统

## Slide 95
3.3.4 控制转移类指令
无条件转移指令
间接长转移指令(相对长转移指令)
例如，下面的程序段可根据A的值决定转移的目标地址，形成分支结构
    …
    MOV A, #data ; A的值分别为0、1和2时，实现分支转移
    MOV DPTR, #TABLE
    CLR C ; 保证带进位左移时低位为0，左移一位相当于乘以2
    RLC A
    JMP @A+DPTR
    …
    TABLE: AJMP ROUT0
    AJMP ROUT1
    AJMP ROUT2
3.3 指令系统

## Slide 96
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令(8条)
所谓条件转移指令是指根据指令中给定的判断条件决定程序是否转移。
当条件满足时，就按指令给定的相对偏移量进行转移；否则，程序顺序执行。
MCS-51条件转移指令中目标地址的形式属于相对寻址，其指令转移范围、偏移量计算、目标地址标号的使用均同SJMP指令。
3.3 指令系统

## Slide 97
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
MCS-51的条件转移指令有以下3种类型：
  累加器判零转移指令(JZ、JNZ)
  比较不相等转移指令(CJNE)
  减1不为0转移指令(DJNZ)
3.3 指令系统

## Slide 98
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
累加器判零转移指令
累加器判零转移指令有以下形式(2条)：
  JZ rel
  JNZ rel
这两条指令均为双字节指令，以累加器A的内容是否为0作为转移的条件。本指令执行前，累加器A应有确定的值。
实际编程中，rel通常用标号代替。
跳转范围-128~+127字节。
3.3 指令系统

## Slide 99
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
比较不相等转移指令
比较不相等转移指令有以下形式(4条)，三字节指令：
1) 指令格式为：
CJNE A, #data, rel
功能：若(A)>data，则PC←(PC)+3+rel，且Cy=0(满足条件相对转移)。若(A)<data，则PC←(PC)+3+rel，且Cy=1(满足条件相对转移)。否则，PC←(PC)+3且Cy=0(顺序执行)。
3.3 指令系统

## Slide 100
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
比较不相等转移指令
比较不相等转移指令有以下形式：
2) 指令格式为：
CJNE A, direct, rel
功能：若(A)>(direct)，则PC←(PC)+3+rel，且Cy=0(满足条件相对转移)。若(A)<(direct)，则PC←(PC)+3+rel，且Cy=1(满足条件相对转移)。否则，PC←(PC)+3且Cy=0(顺序执行)。
3.3 指令系统

## Slide 101
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
比较不相等转移指令
比较不相等转移指令有以下形式：
3) 指令格式为：
CJNE Rn, #data, rel
功能：若(Rn)>data，则PC←(PC)+3+rel，且Cy=0(满足条件相对转移)。若(Rn)<data，则PC←(PC)+3+rel，且Cy=1(满足条件相对转移)。否则，PC←(PC)+3且Cy=0(顺序执行)。
3.3 指令系统

## Slide 102
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
【例题】 将数据00H~0FH写入RAM的30H~3FH单元。
MOV A, #0H
MOV R0, #30H
LOOP: MOV @R0, A
INC A
INC R0
CJNE R0, #40H, LOOP；指令CJNE Rn, #data, rel
STOP: SJMP STOP ; SJMP $ 原地循环
3.3 指令系统

## Slide 103
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
比较不相等转移指令
比较不相等转移指令有以下形式：
4) 指令格式为：
CJNE @Ri, #data, rel
功能：若((Ri))>data，则PC←(PC)+3+rel，且Cy=0(满足条件相对转移)。若((Ri))<data，则PC←(PC)+3+rel，且Cy=1(满足条件相对转移)。否则，PC←(PC)+3且Cy=0(顺序执行)。
3.3 指令系统

## Slide 104
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
减1不为0转移指令
减1不为0转移指令有以下形式：
    DJNZ Rn, rel
    DJNZ direct, rel
该组指令中第一条指令为两字节指令，第二条指令为三字节指令。
3.3 指令系统

## Slide 105
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
减1不为0转移指令
例如：
CLR A
MOV R2, #10
LOOP： ADD A, R2
DJNZ R2, LOOP
SJMP $
END
程序功能：(A)=10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=37H
3.3 指令系统

## Slide 106
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
空操作指令
空操作指令有以下唯一形式：
NOP ; PC←(PC)+1
空操作指令是唯一一条不使CPU产生任何操作控制的指令，NOP指令的功能是使程序计数器PC加1，在执行时间上消耗12个时钟周期 。
作用：延时程序(一个机器周期)；调试程序中使用
3.3 指令系统

## Slide 107
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
子程序调用与返回指令(4条)
在程序设计时，常常有一些程序段被多次反复执行，为缩短程序，节省存储空间，把具有通用意义且逻辑上相对独立的某些程序编成子程序。当某个程序(主程序或子程序)需要引用该子程序时，可通过子程序调用指令来执行该子程序，当子程序执行完毕，可通过子程序返回指令返回到子程序调用指令时下一条指令处继续执行原程序。
3.3 指令系统

## Slide 108
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
子程序调用与返回指令——绝对调用指令
ACALL addr11 ; PC←(PC)+2(断点), SP←(SP)+1
; SP ←(PC)7-0, SP←(SP)+1
; SP ←(PC)15-8, PC10-0←addr11
  占2个字节
  功能：当前PC{断点地址(PC+2)}压栈；11位子程序入口地址(PC)10~0←addr11，(PC)15~11不变。
  只可调用在ACALL指令后2KB范围内的子程序。
3.3 指令系统

## Slide 109
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
子程序调用与返回指令——长调用指令
LCALL addr16 ; PC←(PC)+3(断点), SP ←(SP)+1
; SP←(PC)7-0, SP←(SP)+1
; SP←(PC)15-8, PC←addr16
  占3个字节
  功能：当前PC{断点地址(PC+3)}压栈；16位子程序入口地址(PC)16~0←addr16。
  LCALL指令可调用程序存储器64KB范围内的任意子程序。
3.3 指令系统
Notes: 109

## Slide 110
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
子程序调用与返回指令
调用
ACALL addr11 ; PC←(PC)+2(断点), SP←(SP)+1
; SP←(PC)7-0, SP←(SP)+1
; SP←(PC)15-8, PC10-0←addr11
LCALL addr16 ; PC←(PC)+3, SP←(SP)+1
; SP←(PC)7-0, SP←(SP)+1
; SP←(PC)15-8, PC←addr16
3.3 指令系统
Notes: 110

## Slide 111
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
子程序调用与返回指令
  ACALL指令，2K字节范围内的程序存储器。
  LCALL指令，64K字节范围的程序存储器空间。
例：若(SP)= 07H，标号“XADD”表示的实际地址为0345H，PC的值为0123H。
执行指令 ACALL XADD后，当前PC值=(PC)+2=0125H，其低8位的25H压入堆栈的08H单元，其高8位的01H压入堆栈的09H单元。(PC)=0345H，程序转向目标地址0345H处执行。
3.3 指令系统

## Slide 112
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
子程序调用与返回指令——返回
RET ; PC15-8←((SP)), SP←(SP)-1
; PC7-0←((SP)), SP←(SP)-1
RETI ; PC15-8←((SP)), SP←(SP)-1
; PC7-0←((SP)), SP←(SP)-1
3.3 指令系统

## Slide 113
3.3.4 控制转移类指令
条件转移指令
子程序调用与返回指令
RET功能：从堆栈弹出调用指令压入堆栈保护的断点地址，送入PC，从而结束子程序执行。返回断点处继续执行。
RETI功能：专用于中断服务程序返回的指令，除返回中断断点处执行主程序以外，并清除中断响应时被置位的优先级状态触发器，以告知中断系统已经结束中断服务程序的执行，恢复中断逻辑以接受新的中断请求。
3.3 指令系统

## Slide 114
3.3.5 位操作类指令
位操作指令共17条，所有的位操作指令均采用位(直接)寻址方式，在进行位操作时，MCS-51汇编语言中的位地址可 用以下5种方式表示：
  直接位地址方式：00H~7FH
  点操作符表示方式：25H.0、20H.0等
  位名称方式：F0(PSW.5)、EA(IE.7)等
  专用寄存器符号.位：P0.5、PSW.5等
  伪指令定义方式：LED bit P1.0
3.3 指令系统
要求：① 指令功能；② 指令格式；③ 对标志位(OV、Cy、AC)的影响

## Slide 115
3.3.5 位操作类指令
位传送指令(2条)
位传送指令有以下形式：
    MOV C, bit ; Cy←(bit)
    MOV bit, C ; (bit)←(Cy)
位传送指令中，一个操作数必须是进位标志C，bit可表示任何直接位地址。
3.3 指令系统

## Slide 116
3.3.5 位操作类指令
置位和复位指令(4条)
位置位指令
位置位指令有以下形式：
    SETB C ; Cy←1
    SETB bit ; (bit)←1
位复位指令
位复位指令有以下形式：
    CLR C ; Cy←0
    CLR bit ; (bit)←0
功能：对布尔累加器C和指定位置1或清零。
3.3 指令系统

## Slide 117
3.3.5 位操作类指令
位逻辑运算指令(6条)
位逻辑“与”指令
位逻辑“与”指令有以下形式：
ANL C, bit ; C←(C)∧(bit)
ANL C, /bit ; C←(C)∧(/bit)
功能：进位标志Cy与直接寻址位的布尔值进行位逻辑“与”运算，结果送入Cy。
3.3 指令系统

## Slide 118
3.3.5 位操作类指令
位逻辑运算指令
位逻辑“或”指令
位逻辑“或”指令有以下形式：
    ORL C, bit ; C←(C)∨(bit)
    ORL C, /bit ; C←(C)∨(/bit)
功能：进位标志Cy与直接寻址位的布尔值进行位逻辑“或”运算，结果送入Cy。
3.3 指令系统

## Slide 119
3.3.5 位操作类指令
位逻辑运算指令
位逻辑“非”指令
位逻辑“非”指令有以下形式：
    CPL C
    CPL bit
    功能：对进位标志Cy或直接寻址位bit的布尔值进行位逻辑“非”运算，结果送入Cy或bit。
3.3 指令系统

## Slide 120
3.3.5 位操作类指令
位逻辑运算指令
【例题】
3.3 指令系统
X BIT 20H.0
Y BIT 20H.1
Z BIT 20H.2
MOV C, P1.0
MOV X, C
MOV C, P1.1
MOV Y, C
MOV C, X
ANL C, /Y
ORL C, /X
CPL C
MOV Z, C
MOV P1.3, C

## Slide 121
3.3.5 位操作类指令
位条件转移指令(5条)
位累加器Cy状态判断转移指令
位累加器Cy状态判断转移指令有以下形式：
  JC rel ; (Cy)= 1，跳转；否则顺序执行
  JNC rel ; (Cy)≠ 1，跳转；否则顺序执行
该组指令通常与CJNE指令一起使用，可以比较出两个数的大小，从而形成大于、小于、等于三个分支。
3.3 指令系统

## Slide 122
3.3.5 位操作类指令
位条件转移指令
位状态判断转移指令
位状态判断转移指令有以下形式：
  JB bit, rel ; (bit)= 1，跳转；否则顺序执行。
  JNB bit, rel ; (bit)≠ 1，跳转；否则顺序执行。
  JBC bit, rel ; (bit)= 1，先将其清零再跳转；
  否则顺序执行。
该组指令为三字节指令。
例题：JNB P1.0, $ ; 等待P1.0端口变1
3.3 指令系统

## Slide 123
3.3.5 位操作类指令
位条件转移指令
例题：内部RAM20H开始单元存有10个无符号数，找最大值存50H单元。
  MAX: MOV R0, #20H
  MOV R2, #10 ；循环次数
  MOV 50H, #00H ；假设最大值为#00H
  LOOP: MOV A, @R0 ；A ← (R0)
  CJNE A, 50H, NEXT ；A中内容与50H单元数据比较
  SJMP NECH ；(A)=(50H)，转移
  NEXT: JC NECH ；(A)<(direct)，Cy=1
  MOV 50H, A ；更新50H单元内容
  NECH: INC R0 ；R0加1
  DJNZ R2, LOOP
3.3 指令系统

## Slide 124
3.3.5 位操作类指令
位条件转移指令
例题：编程统计A中1的个数存入R7。
  ORG 1000H
  MOV R7, #0
  MOV R2, #8
  LOOP: RLC A ; Cy<—A.7, A.0<—Cy
  JNC NEXT
  INC R7
  NEXT: DJNZ R2, LOOP
  END
3.3 指令系统

## Slide 125
3.1 指令系统简介
3.2 寻址方式
3.3 指令系统
3.4 汇编语言程序设计基础
3.5 程序设计实例

## Slide 126
每款CPU有对应的指令系统，当指令和地址采用二进制代码表示时，称之为机器语言。CPU直接识别和执行的是机器语言的指令代码。
汇编语言是助记符表示的机器语言，即用助记符来代表指令的操作码和操作数，用标号或符号代表地址、常数或变量。
助记符一般是英文单词的缩写，用助记符编写的程序称为源程序，汇编语言源程序必须翻译成机器语言的目标代码(目标程序)，才能执行。
3.4 汇编语言程序设计基础
Notes: 126

## Slide 127
汇编语言是助记符表示的机器语言。汇编语言与高级语言相比有以下特点：
功能相同的条件下，汇编语言生成的目标程序占用存储单元较少，且执行速度较快。
汇编语言具有直接针对输入／输出端口的操作指令，便于自控系统及检测系统中数据的采集与发送。
C51程序中对单片机资源的操作是通过自定义变量设置来完成的，这些变量必须被说明为单片机内部资源(汇编语言编程资源)的实际地址。
3.4 汇编语言程序设计基础
Notes: 127

## Slide 128
子程序设计原则及注意事项：
一种能完成某一特定任务的程序段。其资源要为所有调用程序共享。因此，子程序在结构上应具有独立性和通用性。
子程序的第一条指令的地址称为子程序入口地址，该指令前必须有标号；
主程序调用子程序，两条子程序调用指令：
(1) 短调用指令：ACALL addr11
(2) 长调用指令：LCALL addr16
注意设置堆栈指针和现场保护；
最后一条指令必须是RET指令；
子程序可以嵌套，即子程序可以调用子程序(堆栈区的深度会影响嵌套级数)；
在子程序调用时，还要注意参数传递问题(入口参数、出口参数)。
3.4 汇编语言程序设计基础
Notes: 128

## Slide 129
3.4.1 汇编语言程序的组成
汇编语言语句可分为：指令性语句(即汇编指令)和指示性语句(即伪指令)。
指令性语句
指令性语句(简称指令)是进行汇编语言程序设计的可执行语句，MCS-51单片机有111条指令，每条指令都产生相应的机器语言的目标代码。
指示性语句
指示性语句(伪指令)又称汇编控制指令。它是控制汇编(翻译)过程的一些命令，程序员通过伪指令要求汇编程序在进行汇编时的一些操作。因此，伪指令不产生机器语言的目标代码，是汇编语言程序中的不可执行语句。伪指令主要用于指定源程序存放的起始地址、定义符号、指定暂存数据的存储区以及将数据存入存储器、结束汇编等。
3.4 汇编语言程序设计基础
伪指令在汇编期间告诉汇编程序如何为数据项分配内存空间、如何设置逻辑段、段寄存器和各逻辑段的对应关系及源程序到哪里结束等信息，以便指导汇编程序分配内存、汇编源程序、指定段寄存器。

## Slide 130
3.4.2 伪指令
MCS-51单片机汇编语言中常用的伪指令如下：
ORG (汇编起始地址)
  格式：ORG 16位地址
  功能：规定紧跟在该伪指令后的源程序经汇编后产生的目标程序在程序存储器ROM中存放的起始地址。在一个源程序中可多次使用ORG指令以规定不同程序段的起始地址，但地址必须由小到大，不能交叉、重叠。
END (结束汇编)
  格式：END或END 标号
  功能：汇编语言源程序的结束标志，即通知汇编程序不再继续往下汇编。源程序是一段子程序，END后不加标号。源程序是主程序，加标号时，标号应为主程序块的第一条指令的符号地址，汇编后程序从标号处开始执行；不加标号时，汇编后程序从0000H单元开始执行。
3.4 汇编语言程序设计基础

## Slide 131
3.4 汇编语言程序设计基础
3.4.2 伪指令
EQU (等值)
  格式：标识符 EQU 数或汇编符号
  功能：把数或汇编符号赋给标识符，且只能赋值一次。程序中凡出现该符号名称就等同于该表达式。(优点：便于程序维护)
DB (定义字节)
  格式：[标号:] DB 项或项表
  功能：将项或项表中的字节(8位)数据依次存入标号所指示的程序存储器的连续单元中。
  注意：项与项之间用“,”分隔；字符型数据加’’(ASCII码)；负数用补码；十进制自动转换为十六进制。

## Slide 132
3.4.2 伪指令
DW (定义字)
  格式：[标号:] DW 项或项表
  功能：将项或项表中的字(16位)数据依次存入标号所指示的ROM存储单元中。高低字节顺序存放。16位数据存入时，先存高8位，后存低8位。
  ORG 1400H
  DATA: DW 324AH, 3CH
  汇编后：(1400H)=32H，(1401H)=4AH
  (1402H)=00H, (1403H)=3CH
3.4 汇编语言程序设计基础

## Slide 133
3.4.2 伪指令
DS (定义存储单元)
  格式：标号: DS 数字
  功能：从标号所指示的单元开始，根据数字的值保留一定数量的字节存储单元，留给以后存储数据用。
BIT (地址符号命令)
  格式：标识符 BIT 位地址
  功能：将位地址赋以标识符(注意，不是标号)。
$ (当前PC值，也叫位置计数器)
  表示正在执行的指令所在位置。
3.4 汇编语言程序设计基础

## Slide 134
3.4.3 程序设计步骤及技术
将汇编语言源程序转换为单片机能执行的机器码形式的目标程序的过程叫汇编。源程序经过机器汇编后，形成的若干文件中含有两个主要文件，一是列表文件，另一个是目标码文件。
列表文件主要信息为：
      地 址 目标码 汇编程序
      ORG 0040H
      0040H 747F MOV A, #7FH
      0042H 7944 MOV R1, #44H
      END
3.4 汇编语言程序设计基础

## Slide 135
3.4.3 程序设计步骤及技术
程序设计步骤
汇编语言程序设计一般经过以下几个步骤：
(1) 分析问题，明确任务要求，对于复杂的问题，还要将要解决的问题抽象成数学模型。
(2) 确定算法，即根据实际问题和指令系统的特点确定完成这一任务需经历的步骤。
(3) 根据所选择的算法，确定内存单元的分配；使用哪些存储器单元；使用哪些寄存器；程序运行中的中间数据及结果存放在哪些单元，以利于提高程序的效率和运行速度。(合理分配内存地址)
(4) 根据流程图，编写源程序。
(5) 上机对源程序进行汇编、调试。
3.4 汇编语言程序设计基础

## Slide 136
3.4.3 程序设计步骤及技术
程序设计技术
汇编语言程序设计时，对于同一个问题，会有不同的编程方式，但应按照结构化程序设计的要求，即程序的基本结构应采用顺序、选择和循环3种基本结构。
顺序、分支、循环和子程序
程序设计时，应注意以下事项和技巧：
(1) 把要解决的问题化成一个个具有一定独立性的功能模块，各模块尽量采用子程序完成其功能。
(2) 力求少用无条件转移指令，尽量采用循环结构。
(3) 对主要的程序段要下功夫精心设计，这样会收到事半功倍的效果。
3.4 汇编语言程序设计基础

## Slide 137
3.4.3 程序设计步骤及技术
程序设计技术
(4) 由于MCS-51程序存储器的某些初始单元已有定义，因此，在需要使用这些单元或附近单元时，应在该单元内安排一条转移指令。
(5) 能用8位数据解决问题的就不要使用16位数据。
(6) 在中断处理程序中(子程序)，要保护好现场(包括标志寄存器的内容)，中断结束前要恢复现场。
(7) 累加器是信息传递的枢纽，在调用子程序时应通过累加器传送子程序的参数，通过累加器向主程序传送返回参数。
(8) 为保证程序运行的安全可靠，应考虑使用软件抗干扰技术，如数字滤波技术、指令冗余技术、软件陷井技术，用汇编语言程序实现这些技术，不需要增加硬件成本，可靠性高，稳定性好，方便灵活。
3.4 汇编语言程序设计基础

## Slide 138
3.1 指令系统简介
3.2 寻址方式
3.3 指令系统
3.4 汇编语言程序设计基础
3.5 程序设计实例

## Slide 139
3.5.1 汇编语言基本程序设计
简单程序
简单程序是按照程序编写的顺序逐条依次执行，是程序最基本的结构。
【例题】将片内RAM的30H和31H的内容相加，结果存入32H。假设整个程序在存储器中以2000H为起始地址的单元。
程序1：采用直接寻址的方式传送数据并进行两个操作数相加运算。
    ORG 2000H
    MOV A, 30H ; 取第一个操作数
    ADD A, 31H ; 两个操作数相加
    MOV 32H, A ; 存放结果
    END
3.5 程序设计实例

## Slide 140
3.5.1 汇编语言基本程序设计
简单程序
【例题】将片内RAM的30H和31H的内容相加，结果存入32H。假设整个程序在存储器中以2000H为起始地址的单元。
程序2：采用寄存器间接寻址的方式进行两个操作数相加的运算。
    ORG 2000H
    MOV R0, #30H
    MOV A, @R0
    INC R0 ；指向下一个单元
    ADD A, @R0 ；两个操作数相加
    INC R0 ；指向下一个单元
    MOV @R0, A ；存放结果
    END
    分析程序1和程序2的优缺点
3.5 程序设计实例

## Slide 141
3.5.1 汇编语言基本程序设计
简单程序
【例题】拼字：将外部数据存储器3000H和3001H的低4位取出拼成一个字节，送到3002H单元中。
3.5 程序设计实例
ORG 2000H
MOV DPTR, #3000H
MOVX A, @DPTR
ANL A, #0FH
SWAP A
MOV R1, A
INC DPTR
MOVX A, @DPTR
ANL A, #0FH
ORL A, R1
INC DPTR
MOVX @DPTR, A
SJMP $
END

## Slide 142
3.5.1 汇编语言基本程序设计
分支程序
分支程序是通过程序中的条件进行判断，根据条件的“真”或“假”决定程序是否转移。
【例题】把片外RAM首地址为10H开始存放的数据块，传送给片内RAM首地址为20H开始的数据块，如果数据为“0”，停止传送。
程序如下：
    ORG 2000H
    MOV R0, #10H
    MOV R1, #20H
    LOOP: MOVX A, @R0 ; A←片外RAM数据
    HERE: JZ HERE ; 数据=0终止，程序原地踏步
    MOV @R1, A ; 片内RAM←A
3.5 程序设计实例

## Slide 143
3.5.1 汇编语言基本程序设计
分支程序
      INC R0
      INC R1
      SJMP LOOP ; 循环传送
      END
3.5 程序设计实例

## Slide 144
3.5.1 汇编语言基本程序设计
分支程序
【例题】求符号函数。
设X和Y分别为30H和31H单元。
1， 当X>0
Y= 0， 当X=0
-1， 当X<0
3.5 程序设计实例
          ORG 2000H
          X EQU 30H
          Y EQU 31H
          MOV A, X
          JZ LOOP0
          JB ACC.7, LOOP1
          MOV A, #01H
          SJMP LOOP0
LOOP1: MOV A, #0FFH
LOOP0: MOV Y, A
SJMP $
END

## Slide 145
3.5.1 汇编语言基本程序设计
循环程序
在程序执行过程中，当需要多次反复执行某段程序时，可采用循环程序。
循环程序一般由三部分组成：
    (1) 初始化
    (2) 循环体
    (3) 循环控制
3.5 程序设计实例

## Slide 146
3.5.1 汇编语言基本程序设计
循环程序
【例题】有20个数存放在内部RAM从41H开始的连续单元中，试求其和并将结果存放在40H单元(和数是一个8位二进制数，不考虑进位问题)。
程序如下：
    ORG 2000H
    MOV A, #00H ; 清累加器A
    MOV R7, #14H ; 建立循环计数器R7初值
    MOV R0, #41H ; 建立内存数据指针
LOOP: ADD A, @R0 ; 累加
    INC R0 ; 指向下一个内存单元
    DJNZ R7, LOOP ; 修改循环计数器，判循环结束条件
    MOV 40H, A ; 存累加结果于40H
    SJMP $
    END
3.5 程序设计实例

## Slide 147
3.5.1 汇编语言基本程序设计
循环程序
【例题】在内部RAM的42H开始的连续单元中存放一组8位无符号数，该数组的长度n(≤3DH)存放在41H中，找出这组数组中的最大数，并将其存入内部RAM的40H单元。
程序如下：
3.5 程序设计实例
ORG 2000H
MOV R0, #42H
MOV 40H, @R0
DEC 41H
LOOP: INC R0
MOV A, @R0
CJNE A, 40H, COMP
COMP: JC NEXT
MOV 40H, A
NEXT: DJNZ 41H, LOOP
SJMP $
END

## Slide 148
3.5.2 延时程序设计
【例题】较长时间的延时子程序，可以采用多重循环来实现。
利用CPU中每执行一条指令都有固定的时序这一特征，令其重复执行某些指令从而达到延时的目的。
子程序如下：
源程序 机器周期数
  DELAY: MOV R7, #0FFH 1
  LOOP1: MOV R6, #0FFH 1
  LOOP2: NOP 1
  NOP 1
  DJNZ R6, LOOP2 2
  DJNZ R7, LOOP1 2
  RET 2
    内循环一次所需机器周期数=(1+1+2)个=4个，共R6次循环；
    外循环一次所需机器周期数=(4*255+1+2)个，共R7次循环。
3.5 程序设计实例

## Slide 149
3.5.3 代码转换程序设计
【例题】编写一子程序，将8位二进制数转换为BCD码。
设要转换的二进制数在累加器A中，子程序的入口地址为BCD1，转换结果存入R0所指示的RAM中。
程序如下：
  BCD1: MOV B, #100
  DIV AB ; A←百位数，B←余数
  MOV @R0, A ; (R0)←百位数
  INC R0
  MOV A, #10
  XCH A, B
  DIV AB ; A←十位数，B←个位数
  SWAP A
  ADD A, B ; 十位数和个位数组合到A
  MOV @R0, A ; 存入(R0)
  RET
3.5 程序设计实例

## Slide 150
3.5.4 查表程序设计
查表是程序设计中使用的基本方法。适当地组织表格，可以十分方便地利用表格进行多种代码转换和算术运算等。
【例题】利用表格计算内部RAM的40H单元中一位BCD数的平方值，并将结果存入41H单元。首先组织平方表，且把它作为程序的一部分。
程序如下：
ORG 2000H
MOV A, 40H
MOV DPTR, #SQTAB
MOVC A, @A+DPTR
MOV 41H, A
SJMP $
SQTAB: DB 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81
3.5 程序设计实例

## Slide 151
3.5.5 运算程序设计
【例题】编写一子程序，实现多字节加法。
两个多字节数分别存放在起始地址为FIRST和SECOND的连续单元中(从低位字节开始存放)，两个数的字节数存放在NUMBER单元中，最后求得的和存放在FIRST开始的区域中。使用MCS-51字节加法指令进行多字节的加法运算，可用循环程序来实现。
程序如下：
  SUBAD: MOV R0, #FIRST
  MOV R1, #SECOND ; 置起始地址
  MOV R2, NUMBER ; 置计数初值
  CLR C ; 清Cy
  LOOP: MOV A, @R0
  ADDC A, @R1 ; 进行一次加法运算
  MOV @R0, A ; 存结果
  INC R0
  INC R1 ; 修改地址指针
  DJNZ R2, LOOP ; 计数及循环控制
  RET
3.5 程序设计实例

## Slide 152
3.5.6 排序程序设计
冒泡排序法的基本算法是：N个数排序，从数据存放单元的一端(如起始单元)开始，将相邻二个数依次进行比较，如果相邻两个数的大小次序和排序要求一致，则不改变它们的存放次序，否则相互交换两数位置，使其符合排序要求，这样逐次比较，直至将最小(降序)或最大(升序)的数移至最后。然后，再将n-1个数继续比较，重复上面操作，直至比较完毕。
举例：4 7 5 8 6 降序/升序
3.5 程序设计实例
升 序：4 7 5 8 6
外循环第一次：
1：4 5 7 6 8
2：4 5 6 7 8
3：4 5 6 7 8
4：4 5 6 7 8
外循环第二次：
1：4 5 7 6 8
2：4 5 6 7 8
3：4 5 6 7 8
外循环第三次：
1： 4 5 6 7 8
2： 4 5 6 7 8
外循环第四次：
1： 4 5 6 7 8

## Slide 153
3.5.6 排序程序设计
【例题】设N个数据依次存放在内部RAM以BLOCK开始的存储单元中，编写程序实现N个数据按升序次序排序，结果仍存放在原存储单元中。
程序如下：(升序)
  ORG 0100H
  BLOCK EQU 20H ; 设BLOCK为20H单元
  N EQU 10
  MOV R7, #N-1 ; 设置外循环计数器
  NEXT: MOV A, R7
  MOV 80H, A
  MOV R6, A ; 设置外循环计数器
  MOV R0, #20H ; 设置数据指针
  COMP: MOV A, @R0 ；取地址单元的数据存入A
  MOV R2, A ; A中内容存入R2
  INC R0 ; 指向下一个地址单元
  CLR C
  SUBB A, @R0 ; 与下一个地址单元内容比较
  JC LESS ; 小于下一个地址单元的内容时跳转
3.5 程序设计实例

## Slide 154
3.5.6 排序程序设计
  MOV A, R2
  XCH A, @R0
  DEC R0
  MOV @R0, A
  INC R0
  LESS: DJNZ R6, COMP ; (R6)-1不等于0，跳转至COMP
  ; 继续内循环，相邻两个数比较
  MOV R0, #20H ; 遍历比较结束，得到最大数
  DEC 80H ; 遍历次数减一，确定次最大数
  MOV R6, 80H
  DJNZ R7, COMP ; 全部遍历
  RET
  END
3.5 程序设计实例

## Slide 155
3.5.7 输入/输出程序设计
【例题】编写一数据输入程序，每当P0.0由高电平变为低电平时，由P1口读入1个数据。连续读入N次。读入数据分别存入内部RAM以BLOCK开始的存储单元中。 程序如下：
  ORG 0100H
  BLOCK EQU 20H
  N EQU 10
  MOV R2, #N
  MOV R0, #BLOCK
  LOOP: MOV P1, #0FFH
  JB P0.0 $ ; 等待P0.0由高电平变低电平
  MOV A, P1 ; 由P1口读入一个数据
  JNB P0.0 $ ; 等待P0.0由低电平变高电平
  MOV @R0, A ; 存数据
  INC R0
  DJNZ R2, LOOP
  RET
  END
3.5 程序设计实例

## Slide 156
3.5.7 输入/输出程序设计
【例题】单片机的P1.0~P1.3口分别接四个发光二极管VL1~VL4(共阳极)，P1.4~P1.7口分别接四个开关S1~S4(公共端接地)，编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合，对应灯亮；开关断开，对应灯灭)
程序如下：
    ORG 0100H
    STRAT: MOV P1, #0FFH; (读P1口前先写“1”)
    MOV A, P1
    RR A
    RR A
    RR A
    RR A
    ORL A, #0F0H ; 保留按键端口电平状态
    MOV P1, A
    SJMP STRAT
    END
3.5 程序设计实例

## Slide 157
3.5.7 输入/输出程序设计
【例题】编写一个循环闪烁灯程序。用P1口的P1.0~P1.7分别控制8个发光二极管的阴极(共阳极接高电平)，每次其中某个灯闪烁点亮10次，依次进行，循环不止。
程序如下：(protues仿真，分析程序执行步骤)
3.5 程序设计实例
ORG 0100H
MOV A, #0FEH
SHIFT: LCALL FLASH
RR A
SJMP SHIFT
FLASH: MOV R2, #0AH
FLASH1: MOV P1, A
LCALL DELAY
MOV P1, #0FFH
LCALL DELAY
DJNZ R2, FLASH1
RET
DELAY: MOV R3, #8FH
L1: MOV R4, #0F8H
L2: NOP
NOP
DJNZ R4, L2
DJNZ R3, L1
RET
END

## Slide 158
3.5.8 数字滤波程序设计
【例题】限幅滤波子程序可以有效的抑制尖脉冲干扰。
设D1、D2为内部RAM单元，分别存放有某一输入口在相邻时刻采样的两个数据，如果它们的差值过大，超出了允许相邻采样值之差的最大变化范围M，则认为发生了干扰，此次输入数据予以剔除，则用D1单元的数据取代D2。滤波程序如下：
  ORG 0100H
  PT: MOV A, D2
  CLR C
  SUBB A, D1
  JNC PT1
  CPL A
  INC A ；差值取绝对值，便于比较
  PT1: CJNE A, #M, PT2
  AJMP DONE
  PT2: JC DONE
  MOV D2, D1
  DONE: RET
  END
3.5 程序设计实例