## Slide 1
Hardware Description Language and Applications of FPGA
硬件描述语言与FPGA应用
安徽大学
集成电路学院

## Slide 2
同步状态机的原理、结构和设计
12

## Slide 3
目录
CONTENTS
1
状态机的结构
2
Mealy状态机和Moore状态机的不同点
3
如何用Verilog来描述可综合的状态机

## Slide 4
状态机的结构
有限状态机是由寄存器组和组合逻辑构成的硬件时序电路，其状态（即由寄存器组的1和0的组合状态所构成的有限个状态）只可能在同一时钟跳变沿的情况下才能从一个状态转向另一个状态，究竟转向哪一状态还是留在原状态不但取决于各个输入值，还取决于当前所在状态。
（这里指的是米里Mealy型有限状态机，而莫尔Moore型有限状态机究竟转向哪一状态只决于当前状态。）

## Slide 5
Mealy状态机和Moore状态机的不同点
如果时序逻辑的输出不但取决于状态还取决于输入，称为Mealy状态机。
而有些时序逻辑电路的输出只取决于当前状态，即输出信号=G(当前状态)，这样的电路就称为 Moore 状态机。
这两种电路结构除了在输出电路部分有些不同外，其他地方都是相同的。
在实际设计工作中，其实大部分状态机都属于Mealy状态机。

## Slide 6
如何用Verilog来描述可综合的状态机
Verilog HDL中可以用许多种方法来描述有限状态机。
最常用的方法是用always语句和case语句。
下面的状态转移图表示了一个有限状态机。

## Slide 7
如何用Verilog来描述可综合的状态机——采用Gary码
module fsm (Clock, Reset, A, K2, K1);
input Clock, Reset, A;
output K2, K1;
reg K2 , K1;
reg [1:0] state ;
Parameter Idle = 2'b00, Start = 2'b01;
Stop = 2'b10, Clear = 2'b11;
always @(posedge Clock)
if (! Reset)
begin
state <= Idle; K2 <=0; K1 <=0;
end
else
case (state)
Idle : begin
if (A) begin
state <= Start;
K1 <=0;
end
else state <= idle;
end

## Slide 8
如何用Verilog来描述可综合的状态机——采用Gary码
Start : begin
if (!A) state <= Stop;
else state <= start;
end
Stop : begin
if (A) begin
state <= Clear;
K2 <= 1;
end
else state <= Stop;
end
Clear : begin
if (! A) begin
state <=Idle;
K2<=0; K1<=1;
end
else state <= Clear;
end
default: state<=2'bxx;
endcase
endmodule

## Slide 9
如何用Verilog来描述可综合的状态机——采用独热编码
module fsm (Clock, Reset, A, K2, K1);
input Clock, Reset, A;
output K2,K1;
reg K2,K1;
reg [3:0] state ;
parameter Idle = 4’b1000,
Start = 4’b0100,
Stop = 4’b0010,
Clear = 4’b0001;
always @ (posedge clock)
if ( ! Reset)
begin
state <= Idle; K2<=0; K1<=0;
end
else
case (state)
Idle: begin
if (A) begin
state <= Start;
K1<=0;
end
else state <= Idle;
end

## Slide 10
如何用Verilog来描述可综合的状态机——采用独热编码
Start: begin
if (!A) state <= Stop;
else state <= Start;
end
Stop: begin
if (A) begin
state <= Clear;
K2 <= 1;
end
else state <= Stop;
end
Clear: begin
if (!A) begin
state <=Idle;
K2<=0; K1<=1;
end
else state <= Clear;
end
default: state <=Idle;
endcase
endmodule

## Slide 11
如何用Verilog来描述可综合的状态机——把输出直接指定为状态码
Module fsm( Clock, Reset, A, K2, K1);
input Clock, Reset, A;
output K2, K1;
reg [3:0] state;
assign K2=state[3];
assign K1=state[0];
parameter
Zero = 4’b0_0_0_0,
Idle = 4’b0_0_0_1,
Start = 4’b0_1_0_0,
Stop = 4’b0_0_1_0,
Clear = 4’b1_0_0_0;
always @(posedge Clock)
if ( ! Reset)
begin
state<=Zero;
end
else Case (state)
Idle,Zero: begin
if (A) begin
state<=Start;
end
else state<=Idle;
end

## Slide 12
如何用Verilog来描述可综合的状态机——把输出直接指定为状态码
Start: begin
if (! A) state<=Stop;
else state<=Start;
end
Stop: begin if (A) begin
state<=Clear;
end
else state<=Stop;
end
Clear: begin if(！A) begin
state<=Idle;
end
else state<=Clear;
end
Default: state<=Zero;
endcase
endmodule

## Slide 13
如何用Verilog来描述可综合的状态机——复杂的多输出状态机
module fsm (Clock, Reset, A, K2, K1);
input Clock, Reset, A;
output K2, K1;
reg K2, K1;
reg [1:0] state;
parameter
Idle = 2’b00, Start = 2’b01,
Stop = 2’b10, Clear = 2’b11;
always @(posedge Clock)
if ( ! Reset)
state <= Idle;
else
case(state)
Idle: begin if (A) begin
state< = Start;
end
else state = Idle;
end
Start: begin if ( ! A)
state< = Stop;
else state <= Start;
end

## Slide 14
如何用Verilog来描述可综合的状态机——复杂的多输出状态机
Stop: begin if (A) state< = Clear;
else state <= Stop;
end
Clear: begin if ( ! A) state< = Idle;
else state <= Clear;
end
Default : state<=2’bxx;
endcase
always @(state or Reset or A)
if (! Reset) K2=0;
else
if ((state==Clear) && A)
K2=1;
else K2=0;
always @(state or Reset)
if (! Reset) K1=0;
else
if ((state==Idle) && !A)
K1=1;
else K1=0;
endmodule

## Slide 15
如何用Verilog来描述可综合的状态机——复杂的多输出状态机
有限状态机设计的一般步骤：
逻辑抽象：得出状态转换图就是把给出的一个实际逻辑关系表示为时序逻辑函数，可以用状态转换表来描述，也可以用状态转换图来描述。
状态化简：如果在状态转换图中出现这样两个状态，它们在相同的输入下转换到同一状态去，并得到一样的输出，则称它们为等价状态。显然等价状态是重复的，可以合并为一个。
状态分配：状态分配又称状态编码。
选定触发器的类型并求出状态方程、驱动方程和输出方程。
按照方程得出逻辑图
用Verilog HDL来描述有限状态机，可以充分发挥硬件描述语言的抽象建模能力，使用always块语句和case（if）等条件语句及赋值语句即可方便实现。