## Slide 1
Hardware Description Language and Applications of FPGA
硬件描述语言与FPGA应用
安徽大学
集成电路学院

## Slide 2
Verilog HDL模型的
不同抽象级别
09

## Slide 3
目录
CONTENTS
1
门级结构描述
2
Verilog HDL的行为级描述建模
3
用户定义的原语

## Slide 4
门级结构描述
Verilog模型可以是实际电路中不同级别的抽象。所谓不同的抽象级别，实际上是指同一个物理电路，可以在不同的层次上用 Verilog 语言来描述它。如果只从行为和功能的角度来描述某一电路模块，就称为行为模块；如果从电路结构的角度来描述该电路模块，就称为结构模块。这些抽象的级别和它们对应的模型类型共有以下五种：
系统级(system)
算法级(algorithmic)
RTL级(RegisterTransferLevel):
门级(gate-level):
开关级(switch-level)

## Slide 5
门级结构描述
门级结构描述
一个逻辑网络是由许多逻辑门和开关所组成，因此用逻辑门的模型来描述逻辑网络是最直观的。Verilog HDL提供了一些门类型的关键字，可以用于门级结构建模。
Verilog HDL中有关门类型的关键字共有26个之多，在本教材中我们只介绍最基本的八个。下面列出了八个基本的门类（GATETYPE）关键字和它们所表示的门的类型：
and ———与门 nand ———与非门;
nor ———或非门 or ———或门;
xor ———异或门 xnor ———异或非门;
buf ———缓冲器 not ———非门。

## Slide 6
门级结构描述
module flop(data,clock,clear,q,qb);
input data,clock,clear;
output q,qb;
nand #10 nd1(a,data,clock,clear),
nd2(b,ndata,clock),
nd4(d,c,b,clear),
nd5(e,c,nclock),
nd6(f,d,nclock),
nd8(qb,q,f,clear);
nand #9 nd3(c,a,d),
nd7(q,e,qb);
not #10 iv1(ndata,data),
iv2(nclock,clock);
endmodule

## Slide 7
门级结构描述
在这个Verilog HDL 结构描述的模块中，flop定义了模块名，设计上层模块时可以用这个名(flop)调用这个模块；module, input, output，endmodule等都是关键字；nand和not分别表示与非门和反相器；#10表示10个单位时间的延时；nd1,nd2,......,nd8,iv1，iv2分别为图中的各个基本部件

## Slide 8
门级结构描述
如果已经编制了一个模块，如flop, 可以在另外的模块中引用这个模块，引用的方法与门类型的实例引用非常类似。只需在前面写上已编的模块名，紧跟着写上引用的实例名，按顺序写上实例的端口名即可，也可以用已编模块的端口名按对应的原则逐一填入
flop f1op_d( d1, clk, clrb, q, qn);
flop flop_d (.clock(clk),.q(q),.clear(clrb),.qb(qn),.data(d1));
显而易见，通过Verilog HDL模块的调用，可以构成任何复杂结构的电路。这种以结构方式所建立的硬件模型不仅是可以仿真的，也是可综合的，这就是以门级为基础的结构描述建模的基本思路。

## Slide 9
门级结构描述
`include “ flop.v ”
module hardreg(d,clk,clrb,q);
input clk,clrb;
input[3:0] d;
output[3:0] q;
flop f1(d[0],clk,clrb,q[0],),
f2(d[1],clk,clrb,q[1],),
f3(d[2],clk,clrb,q[2],),
f4(d[3],clk,clrb,q[3],);
endmodule
注意结束时用逗号，最后才用分号

## Slide 10
Verilog HDL的行为级描述建模
行为级描述是对系统的高抽象级描述。在这个抽象级，注重的是整个系统的功能而不是实现。
Verilog有高级编程语言结构用于行为描述，包括：
wait, while, if else, case和forever
Verilog的行为建模是用一系列以高级编程语言编写的并行的、动态的过程块来描述系统的工作。

## Slide 11
Verilog HDL的行为级描述建模
为了对已设计的模块进行检验往往需要产生一系列信号作为输出，输入到已设计的模块，并检查已设计模块的输出，看它们是否符合设计要求。这就要求我们编写测试模块，也称作测试文件，常用带.tf扩展名的文件来描述测试模块。
module gen_clk (clk,reset);
output clk;
output reset;
reg clk ,reset;
initial begin
reset = 1; //initial state
clk=0;
#3 reset = 0;
#5 reset = 1;
end
always #5 clk = ~clk;
endmodule
以后每隔5个时间单位，时钟就翻转一次
初始状态时，clk置为低电平，reset为高电平。reset信号输出一个复位信号后，维持在高电平。
输出仿真信号

## Slide 12
Verilog HDL的行为级描述建模
编写测试模块通过仿真检查设计正确与否：
`include “flop.v”
`include “hardreg.v”
module hardreg_top;
reg clock, clearb;
reg [3:0] data；
wire [3:0] qout;
`define stim #100 data=4'b //宏定义 stim,可使源程序简洁
event end_first_pass; //定义事件end_first_pass
hardreg reg_4bit(.d(data),.clk(clock), .clrb(clearb), .q(qout));

## Slide 13
Verilog HDL的行为级描述建模
把本模块中产生的测试信号data、clock、clearb输入实例reg_4bit以观察输出信号qout。实例reg_4bit引用了hardreg
initial begin
clock = 0;
clearb = 1;
  end
always #50 clock = ~clock;
always @(end_first_pass)
clearb = ~clearb
always @(posedge clock)
$ diplay(“at time %0d clearb=%b date=%d qout=%d”,$ time,clearb,data,qout)

## Slide 14
Verilog HDL的行为级描述建模
initial begin
repeat(4)
begin
`stim 0000; // #100 date=4'b0000
`stim 0001;
. . . . . .
`stim 1111;
#200 －> end_first_pass;
end
$finish;
end
endmodule
宏定义stim引用
等同于 #100 data=4'b
注意引用时要用 `符号。
延迟200个单位时间
触发事件end_first_pass

## Slide 15
用户定义的原语
可以利用UDP（User Defined Primitives）来定义有自己特色的用于仿真的基本逻辑元件模块并建立相应的原语库。UDP模块的结构与一般模块类似，只是不用module而改用primitive关键词开始，不用endmodule而改用endprimitive关键词结束。
注意点：
UDP只能有一个输出端，而且必定是端口说明列表的第一项。
UDP可以有多个输入端，最多允许有10个输入端。
UDP所有端口变量必须是标量，也就是必须是1位的。
在UDP的真值表项中，只允许出现0、1、X三种逻辑值，高阻值状态Z是不允许出现的。
只有输出端才可以被定义为寄存器类型变量。
initial语句用于为时序电路内部寄存器赋初值，只允许赋0、1、X三种逻辑值，缺省值为X。